УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Видимского городского поселения

№ 34 от «23»   апреля  2014 года

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Видимского муниципального образования

на 2014 - 2025 г.г. (далее - Программа)

2014 год

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2014 – 2025  ГОДЫ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования на 2014 - 2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; 4.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". 5. Генеральный план Видимского городского поселения, утвержденный решением Думы № 14 от 28.12.12г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Видимского городского поселения Нижнеилимского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Видимского городского поселения Нижнеилимского муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем; коммунальной инфраструктуры. - Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Видимского муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2014-2025 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 23,4 млн.руб. Предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. |

- ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования на 2014–2025 гг. (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Видимского муниципального образования  на период 2014–2025 гг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

-  повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг;

-  совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-  повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Видимского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

-  системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

-  комплексности – формирование Программы в увязке с различными  Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Видимского муниципального образования.

Срок реализации Программы: 2014–2025 гг.

Документ территориального планирования развития Видимского муниципального образования  предполагает выделить следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который будут рассчитаны все основные проектные решения - 2025 год;

- первая очередь, на которую будут определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2015 год.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются

основой для разработки Программы и формируются на основании:

-  положения территориального планирования Видимского муниципального образования;

-  правил землепользования и застройки территории Видимского муниципального

образования;

-  прогноза социально-экономического развитияВидимского муниципального

образования.

Программа разрабатывается в соответствии с:

- документами территориального планирования Видимского муниципального образования;

-  инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Видимского муниципального образования  и (или)

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности Видимского муниципального образования;

-  программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Видимского муниципального образования  и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

2. Краткая характеристика  Видимского муниципального образования

2.1. Территория

Видимское муниципальное образование расположено в северо-западной части муниципального образования «Нижнеилимский район». Через поселок Видим проходит ВСЖД ОАО РЖД и автодорога Видим – Усть-Кут, имеется ж/д станция. Расстояние от посёлка Видим до административного центра Нижнеилимского района, города Железногорска-Илимского, по железной дороге – 109 км, по автодороге – 115 км. Граничит Видимское муниципальное образование с запада с Речушинским муниципальным образованием, с востока с Соцгородокским  муниципальным образованием с севера и юга с межселенческой территорией муниципального образования «Нижнеилимский район».

Общая площадь Видимского муниципального образования 23 609 га.

В состав Видимского муниципального образования входит три населенных пункта, это р.п. Видим (центр), п. Чистополянский, п. Каймоновский.

Поселки Чистополянский, Каймоновский расположены соответственно 4,5 и 3,5 км от р.п. Видим в южном направлении по автодороге Тулун – Усть-Кут.

### 2.2. Климатические условия

Климат на территории Видимского муниципального образования резко континентальный, температура воздуха колеблется от + 40°С до – 55°С. Среднегодовое  количество осадков 460 мм. Преобладающими ветрами является северо-восточное и юго-восточное направление.

Своеобразие климата территории определяется расположением этой территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря. Характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой, коротким теплым дождливым летом, скоротечностью весны и осени.

Зима – умеренно-суровая, малоснежная. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января выше минус 28ºС. Продолжительность периода с более низкими температурами составляет 10 – 20 суток. Высота снежного покрова варьируется от 40 до 48  см. Снежный покров сохраняется 150 – 160 дней. Весной снег сходит  за 5 – 10 дней. В апреле водосбор освобождается  от снега и формируется весеннее половодье.

Лето – умеренно-теплое. Средняя температура июля +18 °С.

#### 2.3. Характеристика экономики муниципального образования

Экономику Видимского муниципального образования определяют 5 крупных, 24 средних и мелких предприятий, 37 индивидуальных предпринимателей.

Промышленное производство в поселении представлено как заготовка и переработка леса (ООО «Видим», ООО «Леспромхоз - 2009», ООО «Торг-Лес», ООО «Лессервис») производство и распределение электроэнергии (филиал Электрических сетей ООО «Иркутская электросетевая компания») и воды (ООО «Гарант»), ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в р.п. Видим.

На данный момент времени в Видимском муниципальном образовании малые предприятия лесной отрасли начинают стабилизироваться, укрепляться и развиваться в направлении заготовки, вывозки, разделки хлыстов, но доля развития перерабатывающего производства довольно не высока. Учитывая, что основным стержнем в социально-экономическом развитии поселения являются предприятия лесной отрасли, в текущее время необходима установка высокотехнологических линий и оборудования для глубокой переработки не только хвойных, но и мягколиственных пород древесины, а также добиться безотходной переработки древесины. Это позволит создавать дополнительные рабочие места, решая проблемы занятости населения, особенно для молодежи с целью уменьшения оттока и улучшения демографического состояния.

##### 2.4. Жилищный фонд

На 01.01.2011 г. жилищный фонд Видимского муниципального образования составил 43,1 тыс. м² общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 37,2 тыс. м² общей площади (86,5%), на частный – 5,99 тыс. м² общей площади (13,5%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 14,4 чел./га.

Жилищный фонд Видимского городского поселения по техническому состоянию находится в плачевном состоянии. На ветхие дома со сверхнормативным износом (свыше 65%) приходится более половины жилищного фонда поселения. Жилые дома с физическим износом до 30% представлены фондом, введенным в 2010-2011 г.г. (2 четырехквартирных дома, общей площадью 530 м.кв., построенных в рамках проекта муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Видимского муниципального образования на 2009 - 2019 года»). Не достигли порога сверхнормативного износа также и 6 кирпичных домов, расположенных на территории р.п. Видим (износ оценивается в 62%).

Около 45% общей площади ветхих жилых домов (главным образом, 1-этажных деревянных) приходится на территорию р.п. Видим. Ветхий фонд п. Чистополянский составляет 69% общего жилого фонда населенного пункта. Капитальные жилые дома находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Средняя этажность жилой застройки в Видимском МО составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 43,1 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Жилищный фонд поселков Чистополянский и Каймоновский изношен на 68-82%. Видимское муниципальное образование застроено преимущественно деревянными домами.

Таблица 1

Характеристика жилищного фонда Видимского муниципального образования по степени износа и материалу стен на 01.01.2011 г.

| Населенные пункты | Общая площадь квартир, тыс. м² | до 30% | Капитальные | Деревянные и прочие | Ветхие и аварийные всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 31 до 65% | более 65% | от 31 до 65% | более 65% |  |
| Видим | 24,64 | 13,2 | 0,994 | 0 | 3,323 | 7,089 | 7,089 |
| Каймоновский | 9,01 | 3,6 | 0 | 0 | 0,778 | 4,658 | 4,658 |
| Чистополянский | 9,45 | 2,85 | 0 | 0 | 2,037 | 4,599 | 4,599 |
| Всего | 43,1 | 19,65 | 0,994 | 0 | 6,138 | 16,3 | 16,3 |
| % | 100,0% | 45,6% | 2,3% | 0,0% | 14,24% | 37,8% | 37,8% |

Средняя обеспеченность населения Видимского муниципального образования общей площадью жилья на 01.01.2011 г. составила 19,7 м²/чел., что незначительно ниже среднего уровня для городских поселений Иркутской области (20,4 м²/чел.).

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 3,6%

канализацией                              – 3,6%

центральным отоплением          – 0%

горячим водоснабжением          – 0%

напольными электроплитами    – 77%

газовыми электроплитами         – 0%.

В среднем по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

### 2.5. Демографическое развитие муниципального образования

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития  поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Видимского городского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 2).

Таблица 2

| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года* | 2438 | 2466 | 2510 | 2195 |
| Родилось чел. | 39 | 37 | 36 |  |
| Умерло чел. | 54 | 35 | 42 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел | -15 | 2 | -6 |  |
| Прибыло чел. | 39 | 40 | 94 |  |
| Выбыло чел. | 37 | 42 | 83 |  |
| Механический прирост (убыль) чел | 2 | -2 | 11 |  |
| Прирост (убыль) чел. | -13 | 0 | 5 |  |

По данным текущего статистического учета, постоянное население поселения на 01.01.2013 г. составило 2090 чел.

В проекте генерального плана изменения численности населения в условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения Видимского МО на 2015 г. несколько увеличится и составит 2,25 тыс. чел. До 2025 г. ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2025 г. до 2,3 тыс. человек.  На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития городского поселения составлен расчет трудовых ресурсов (см. таблицу 3). В связи с миграционным оттоком трудовые ресурсы на 2015г.  увеличатся незначительно при росте численности занятых в экономике, а к 2025 г. создание новых рабочих мест и миграционный приток трудоспособных возрастов приведут к росту численности, как трудовых ресурсов, так и занятых в экономике.

Таблица 3

|  | 2011 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 2,195 | 100 | 2,25 | 100 | 2,3 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 1,258 | 57,3 | 1,276 | 56,7 | 1,288 | 56 |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,022 | 1 | 0,023 | 1 | 0,025 | 1,1 |
| Трудовые ресурсы всего | 1,28 | 58,3 | 1,299 | 57,7 | 1,313 | 57,1 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| работающее население | 0,45 | 20,5 | 0,545 | 24,2 | 0,64 | 27,8 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,024 | 1,1 | 0,025 | 1,1 | 0,03 | 1,3 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,808 | 36,8 | 0,731 | 32,5 | 0,648 | 28,2 |

# 3. Прогноз развития застройки Видимского городского поселения

Жилые зоны:

Проектное решение Генерального плана Видимского городского поселения предусматривает размещение нового строительства главным образом на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Проектируемый жилфонд составляет малоэтажная застройка.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при структуре этажности в 2-этажных блокированных жилых домах – 37,3 тыс. м².

Таблица 4.

| Населенные пункты | Существующий | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилищный |  |  |  | Население |
|  | фонд | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1-2 усадебная | 2 блокиро- | 3-5 | итого |  | тыс. чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | ванная |  |  |  |  |
| р.п. Видим | 24,64 | 14,4 | - | - | 14,4 | 17,6 | 1,8 | - | 19,4 | 33,8 | 1,293 |
| п. Каймоновский | 9,01 | 3 | - | - | 3 | 7,7 | - | - | 7,7 | 10,7 | 0,333 |
| п. Чистополянский | 9,45 | 2,8 | - | - | 2,8 | 10,2 | - | - | 10,2 | 13 | 0,673 |
| Итого | 43,1 | 20,2 | - | - | 20,2 | 35,5 | 1,8 | - | 37,3 | 57,5 | 2,3 |

В сфере социального и коммунально-бытового обслуживания, образования и здравоохранения проектом предусматривается:

В населенном пункте Видим:

Строительство стационара на 30 коек.

Гостиница  на 30 мест

Строительство общественной бани на 40 мест

Строительство клуба на 150 мест

Предприятия непосредственного бытового обслуживания.

В населенном пункте Каймоновский:

Строительство клуба на 100 мест.

Предприятия непосредственного бытового обслуживания.

В населенном пункте Чистополянском:

Строительство детского сада на 60 мест.

Строительство клуба на 100 мест.

Предприятия непосредственного бытового обслуживания.

4. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Видимского городского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации, в т.ч. ООО «Гарант», ООО «Иркутская Энергосбытовая компания».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа и марганца в воде артезианских скважин.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в  системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 5.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 43,1 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 37,2 |
| Частный жилищный фонд | -//- | 5,9 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 4 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Дровяные котельные | -//- | 3 |
| Протяжённость тепловой сети в 2-ух трубном исчислении | п.м. | 570 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 7 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 4 |
| средняя производительность | м3/ч | 25 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | п.м. | 2360,49 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 2090 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей | км. | 58,284 |
| Количество трансформаторных подстанций | шт. | 14 |

4.1. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В Видимском МО 4 котельные небольшой мощности, обеспечивающие  объекты социально-бытового назначения.	Схема теплоснабжения открытая, с непосредственный забором воды на бытовые нужды из теплосети, тепловые сети в 2-х трубном исполнении, проложены в ж/б и деревянных каналах, подземном и надземном исполнении. Неблагоустроенная жилая постройка в большей части представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Таблица 6

Теплоисточники

| №№ | Населённый пункт, адрес котельной | Мощность котельной, Гкал/ч | Колво котлов / шт / | Марка котлов | Теп-ловая нагру-зка, Гкал/ч | Отапливаемые объекты | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муницип. жилые дома | Ведом-ственные жилые дома | Частные жилые дома | Объекты соц. сферы | Прочие объекты | Уголь | Жид-кое топ-ливо | Дрова | Электроэнергия |
|  |  |  |  |  |  | т.м2 | т.м2 | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | тн | тн | м3 | т.квт∙ час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Видимское МО п.Каймоновский Поселок теплоисточников не имеет. п.Чистополянский В поселке 2 дровяных котельных отапливающих школу и детский сад. |
| 1 | котельная д/с, ДО | 0,25 | 2 | Жарок | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,46 | 0 |  |  |  | Д |  |
| 2 | котельная школы №1, ДО | 0,08 | 1 | Жарок | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,207 | 0 |  |  |  | Д |  |
| р.п. Видим В поселке 2 котельных: угольная котельная школы и дровяная котельная амбулатории. Жилой фонд неблагоустроен. Сети - 0,57 км.- изношены, нуждаются в ремонте. |
| 1 | котельная школы, ДО | 2,0 | 2 | 2хКСВ-1.25 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,364 | 0 |  | У |  |  |  |
| 2 | котельная д/с (амбулатория), ДО Нагорная, 1а | 1,5 | 3 | 1хКСВ-1,25 2хВК | 0,259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,742 | 1 | 0,31 |  |  | Д |  |

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и  увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не предусматривает  развитие централизованного отопления и  предполагает использовать индивидуальные источники тепла.

Объекты социально-бытового назначения, запланированных к возведению  обеспечиваются:

-  р.п. Видим

на  I очередь:

- новой котельной оборудуется баня, стационар подключается к реконструируемой (с увеличением мощности) котельной школы.

На расчетный срок:

гостиница подключается к котельной бани, клуб присоединяется к котельной школы.

При реконструкции котельной школы, следует учесть проектные мощности для потребностей стационара  и клуба. При прокладке теплопроводов заложить запасы диаметров на перспективную нагрузку.

Топливо новых котельных – уголь.

- п.Каймоновский

Возводимый на  I очередь клуб  обеспечивается угольной котельной,  возможно  присоединение рядом расположенного детского сада (сейчас отапливется от эл.котельной).

- п.Чистополянский

На  I очередь новая угольная котельная возводится для детского сада и клуба.

Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

qmах = qуд х S, где:

qуд – удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 306 от 23 мая 2006 г. (таблица 7):

-для 1-2 этажной усадебной застройки – 70 ккал/час;

S – общая площадь зданий, м2.

Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:

Qгвс = , где:

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки, принимается 120 л/сутки;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Все расчетные данные сведены в таблицы (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Таблица 7

| Сводная таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на I очередь |
| --- |
| Видимское МО | Объекты |  |
|  | Проектируемый жилищный фонд | Проектируемые объекты СКБ | Итого |
|  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |
|  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р.п Видим | 1,43 | 0,21 |  | 0,25 | 0,03 | 0,14 | 2,05 |
|  | 1,65 | 0,24 |  | 0,29 | 0,03 | 0,16 | 2,37 |
| п.Каймоновский | 0,56 | 0,08 |  |  |  |  | 0,64 |
|  | 0,65 | 0,09 |  |  |  |  | 0,74 |
| п.Чистополянский | 0,75 | 0,11 |  |  |  |  | 0,86 |
|  | 0,87 | 0,13 |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 2,74 | 0,40 |  | 0,25 | 0,03 | 0,14 |  |
|  | 3,18 | 0,46 |  | 0,29 | 0,03 | 0,16 | 3,55 |
| Всего |  | 3,13 |  |  | 0,41 |  | 4,12 |
|  |  | 3,64 |  |  | 0,48 |  |  |

Таблица 8

| Сводная таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на расчетный срок |
| --- |
| Видимское МО | Объекты |  |
|  | Проектируемый жилищный фонд | Проектируемые объекты СКБ | Итого |
|  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |
|  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р.п Видим | 1,70 | 0,23 |  | 0,12 | 0,05 | 0,18 | 2,27 |
|  | 1,97 | 0,26 |  | 0,14 | 0,06 | 0,21 | 2,63 |
| п.Каймоновский | 0,67 | 0,09 |  | 0,12 | 0,00 | 0,08 | 0,97 |
|  | 0,78 | 0,10 |  | 0,14 | 0,01 | 0,10 | 1,13 |
| п.Чистополянский | 0,89 | 0,12 |  | 0,21 | 0,02 | 0,11 | 1,34 |
|  | 1,04 | 0,14 |  | 0,24 | 0,02 | 0,12 | 1,55 |
|  | 3,26 | 0,43 |  | 0,45 | 0,07 | 0,37 |  |
|  | 3,79 | 0,50 |  | 0,52 | 0,08 | 0,43 | 4,58 |
| Всего |  | 3,70 |  |  | 0,88 |  | 5,32 |
|  |  | 4,29 |  |  | 1,03 |  |  |

4.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Система водозаборных сооружений р.п. Видим состоит из четырёх водозаборных сооружений, расположенных на территории посёлка: три из них - скважины и каптаж родниковых  вод.

1. На улице Гагарина находится скважина и   емкость, объёмом 50 м³, для распределения летнего водоснабжения. Узел управления скважиной брусовой. Санитарная зона не огорожена.

2. В районе школы находится водозаборное сооружение, состоящее из
двух скважин, на территории находится водонапорная башня ёмкостью
100 м³. Узлы управления скважинами кирпичного исполнения. Данный
водозабор работает без резерва, так как на скважине 1 предположительно
произошёл   разлом   обсадной   трубы,   опустить   насос   в  скважину   невозможно. Санитарная зона огорожена.

3. На   улице   Заречной     расположено   каптажное    сооружение. Родниковая   вода  собирается   в  сборном   колодце  ёмкостью   16 м³. Распределительная система находится  в здании дизельного помещения кирпичного   исполнения. Раздаточная    колонка   брусовая, хорошо утеплённая. Данное сооружение обеспечивает водой 6  благоустроенных домов   по  улице  Энергетиков с централизованным водоснабжением и в зимнее время население Видимского городского поселения .  В зимнее время доставка воды осуществляется водовозной машиной. Санитарная зона огорожена.

4. По улице Железнодорожная, в лесополосе, расположено водозаборное   сооружение, состоящее из одной скважины. Имеется накопительная  ёмкость объёмом 50 м³. Узел управления скважиной находится в небольшой жестяной будке. Санитарная зона не огорожена.

5. Водозаборное сооружение посёлка Чистополянский состоит из двух водозаборных скважин, расположенных по улице Новая возле дома №1 2 и бака-накопителя объёмом 25 м³. Скважина № 2 законсервирована на резерв. Территория водозабора не огорожена, пункт управления скважиной деревянного исполнения. Данное водозаборное сооружение используется для распределения летнего водоснабжения.

6. Водозаборное сооружение посёлка Каймоновского состоит из одной скважины и имеет накопительный бак, состоящий из трёх емкостей, объёмом 25 м³ каждая. Узел управления скважиной расположен в блочном здании. В зимний период скважина не производит откачку воды. Используется только для летнего водопровода. Санитарная зона не огорожена.

В Видимском МО существует централизованная система водоснабжения. Водопроводная сеть имеет протяжённость 2155,49 метров и проходит под железнодорожным полотном. Данная водопроводная сеть принята в эксплуатацию в 1957 году. Срок эксплуатации стальных трубопроводов составляет 25 лет, чугунных 40 лет. Степень износа данного водопровода составляет  97%.

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2010 по 2011 г.г. и составила 97 %;

Таблица 8

Характеристика водопроводной сети Видимского МО

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 2,155 | 2,155 | 2,155 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,155 | 2,095 | 2,095 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 100 | 97 | 97 |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации,  реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях  водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Очистка воды  осуществляется при помощи хлорирования. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца,  вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Характеристика проблемы водоснабжения:

- Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 80%.

- Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов (аварийность на трубопроводах составляет 3-5 случаев в год на 1 км).

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Главной целью должно стать обеспечение населения Видимского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации, разработке проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений включены в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры» на 2014 – 2018 годы.

По Генеральному плану Видимского городского поселения требуется выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный и аварийный запасы, всего 6 резервуаров чистой воды.

4.3. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

В настоящее время водоотведение в Видимском МО не обслуживается из-за аварийного состояния.

Система водоотведения  состоит из канализационного коллектора, канализационной насосной станции и хлораторной. Данная система предназначена для сбора и очистки сточных вод шести жилых домов, расположенных в районе станции Видим. KНС в брусовом исполнении, находится в удовлетворительном состоянии. Здание замочено, отсутствует оборудование для перекачки сточных вод (насосы, запорная арматура), которое предусматривается технологическим процессом. Здание хлораторной в кирпичном исполнении, не используется по назначению, так как стоки в хлораторную не поступают, а теряются в грунтах под полотном железнодорожных путей. В районе хлораторной станции никаких выходов сточных вод на поверхность не видно.

Канализационный коллектор имеет протяженность 1,03 км и расположен в зоне действующей железной дороги. На протяжении коллектора расположены смотровые колодцы, (сточных вод в колодцах нет, горловины некоторых колодцев свернуты.)

Канализование усадеб Видимского городского поселения характеризуется надворными уборными, которые при заполнении не удаляются.

Необходимо строительство канализационного коллектора, существующий коллектор находится в неудовлетворительно состоянии.

Существующие здание хлораторной не способно произвести очистку сточных вод.	Поэтому требуется строительство новых КОС и для повышения качества очистки требуется новое строительство сооружений доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Необходимость хлорирования стоков согласовывается с организациями Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Рыбоохраны. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Также необходимо строительство  систем канализации в р.п. Видим производительностью 278 м³/сут., в п. Каймоновский производительностью 71,5 м³/сут, в п. Чистополянский производительностью 144,5 м³/сут. Необходимо выполнить строительство  КОС ниже п. Каймоновский и п. Чистополянский по течению реки Ближняя Речка  производительностью 494 м³/сут.

4.4.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Видимского МО осуществляется от ПС «Видим»110/35/10кВ, находящейся в собственности ВСЖД РАО РЖД  и связанной ВЛ110кВ с ПС «Новая Коршуниха».

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94;  с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». При расчетах учтена убыль от сносимого жилья. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 9.

Таблица 9

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 2,2 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 4,6 | 2,4 | 108,2 |
| 3 | Расчетный срок | 5,3 | 0,7 | 31,8 |

Электроснабжение потребителей на уровне 2015г предусматривается от ПС 110/35/10кВ «Видим».

Предлагается на первую очередь:

р.п Видим – строительство трех ТП(1х630кВА), ТП(1х400кВА). Строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить у проектируемого стационара. Питание всех ТП предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ воздушными линиями с подвеской проводов СИП.

п. Каймоновский – строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить около проектируемого клуба. Строительство ТП(1х250кВА), ТП(1х160кВА). Питание всех ТП предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ воздушными линиями с подвеской проводов СИП.

п. Чистополянский – строительство ТП(2х630кВА), ТП(1х400кВА). Строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить возле проектируемого детсада. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ воздушными линиями с подвеской проводов СИП.

Предлагается на расчетный срок:

р.п. Видим – строительство ТП(1х400кВА). Питание ТП от существующих сетей ВЛ10кВ воздушными линиями с подвеской проводов СИП.  Часть проектируемой нагрузки запитать от запроектированных на первую очередь ТП.

п. Каймоновский – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х400кВА).

п. Чистополянский – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х400кВА).

4.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Территория городского поселения находится в удовлетворительном санитарном состоянии. В плохом состоянии находятся некоторые территории частного сектора, где организованы несанкционированные свалки.

На территории Видимского МО находится 3 полигона под складирование твердых бытовых отходов. Месторасположение данных полигонов:

Нижнеилимский район, в юго-западном направлении на расстоянии 500 м от поселка Каймоновский – 0,5 га;

Нижнеилимский район, в районе 351 километра автодороги Усть-Кут-Братск-Тулун. (р.п. Видим) – 4,8 га;

Нижнеилимский район, в юго-восточном направлении в 1,5 км от поселка Чистополянский – 1,25 га.

Главными недостатками санитарного состояния поселения являются:

- Отсутствие предприятия по переработке твердых бытовых отходов;

- отсутствие санкционированных свалок твердых бытовых отходов.

Вывозка отходов проводится неспециализированным транспортом с апреля по сентябрь по графику, согласованному с администрацией Видимского городского поселения. В остальной период времени вывозка мусора осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам. Также осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

Территории свалок не ограждены, контрольно-пропускные системы отсутствуют, наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод не обустроены.

Учитывая протяженность уличной сети и численность населения, количество имеющихся мусоросборочных контейнеров является недостаточным.

Основными видами размещаемых отходов являются отходы IV, V классов опасности, преимущественно: твердые коммунальные отходы, отходы потребления на производстве подобные коммунальным. Установленный размер санитарно-защитной зоны для данных объектов – 1000 м.

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, сбор, транспортировка – специализированными предприятиями) проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 и осуществляется руководством Видимской амбулатории р.п. Видим.

Незакрепленные территории, требующие уборки, обслуживаются администрацией поселения.

Планово-регулярная схема санитарной очистки МО  Видим должна производиться в соответствие с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными проездами для автотранспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5шт. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры.

На всех площадях и улицах, местах отдыха должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозными транспортом на полигон ТБО.

Годовая норма накопления твердых бытовых отходов определена в соответствии со СНиП 2.07.01–89*, приложение 11. Норма накопления бытовых отходов на 1 человека в год принята с учетом общественных зданий.

Расчет  ТБО произведен исходя из следующих исходных данных:

- общая численность населения Видимского МО на расчетный срок.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со  степенью благоустройства и дифференцированы по этапам развития городского поселения. Годовая удельная норма накопления на одного жителя в год принимается:

- на 1 очередь – 280 кг (1,5 м³ / год)

- на расчетный срок – 280 кг (1,5 м³ / год)

Таким образом, объем бытовых отходов от жилых и общественных зданий рассчитывается как:

Таблица 10

|  | Виды отходов | Кол-во жителей тыс. чел 1 очер./расч. срок | Годовое накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. т 1 очер./расч.срок | тыс. м³ 1 очер./расч.срок |
| 1 2 | ТБО Крупногабаритные отходы (5%) Итого: | 2,25/2,3 | 0,68/0,69 0,034/0,04 0,71/0,73 | 3,38/3,45 -/- 3,38/3,45 |

Мероприятиями предусмотрены работы по ликвидации несанкционированных свалок и санитарного содержания мест общего пользования, произвести очистку водоотводных сооружений для сбора паводковых вод, убрать придорожный мусор и очистить кюветы по улицам поселков  и по центральной трассе Братск–Железногорск, провести частичный ремонт тротуаров, штакетной изгороди, произвести демонтаж полуразвалившихся зданий, произвести изготовление и установление урн для сбора мусора и бытовых отходов.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- получение лицензии на полигон для ТБО;

- совершенствование системы сбора и утилизации отходов на территории городского поселения;

- обеспечение парка машин нормативным количеством техники;

- обеспечение нормативных требований по уборке улиц и уходу за зелеными насаждениями.

# 5. Цели и задачи программы

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Видимского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения;

5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

6) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Администрацией Видимского городского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Видимского городского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Видимского городского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация и Дума Видимского городского поселения.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования могут быть пересмотрены Администрацией и Думой поселения  или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Источники финансирования программы

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Видимского муниципального образования на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета Видимского муниципального образования и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2025 года составляет 23400,0 тыс. руб., перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов    представлены в приложении 1 к Программе.

9. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# Приложение 1

Перечень програмных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых отходов

| № п.п. | Наименование мероприятия | Затраты, (тыс.руб.) | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Срок реализации (год начала и год окончания) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новой угольной котельной в р.п. Видим в целях подключения новых объектов строительства | 1500,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Развитие поселения ( новое строительство объектов социально-бытового назначения) | 2014-2015 | Администрация поселения |
| 1.2 | Реконструкция котельной школы в р.п. Видим в целях подключения новых объектов строительства | 500,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Увеличение мощности котельной | 2014-2015 | Администрация поселения |
| 1.3 | Строительство новой угольной котельной в п. Каймоновский в целях подключения новых объектов строительства | 1500,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Развитие поселения ( новое строительство объектов социально-бытового назначения) | 2014-2015 | Администрация поселения |
| 1.4 | Строительство новой угольной котельной в п. Чистополянский в целях подключения новых объектов строительства | 1500,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Развитие поселения ( новое строительство объектов социально-бытового назначения) | 2014-2015 | Администрация поселения |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервуаров чистой воды – 6 шт. | 600,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Запасы воды для обеспечения населения на случай пожаров, аварийных ситуаций и т.д. | 2015-2020 | Администрация поселения |
| 3. | Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и строительство КОС в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства | 15000,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Обеспечение очистки сточных вод в полном объеме и в соответствии с санитарными нормами и правилами | 2015-2025 | Администрация поселения |
| 4. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Новое строительство объектов системы электроснабжения в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства | 2000,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | 2014-2025 | Администрация поселения |
| 4.2 | Замена деревянных опор | 300,0 | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства предприятий | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение аварийности сетей электроснабжения | 2014-2015 | Администрация поселения |
|  | Итого по объектам коммунального хозяйства | 22900 |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по сбору и утилизации твердых бытовых отходов |
| 5.1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 300,0 | Местный бюджет | Создание участка складирования ТБО в соответствии с соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | 2015-2017 | Администрация поселения |
| 5.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 100,0 | Местный бюджет | Улучшение санитарного состояния на территории поселения | 2014-2015 | Администрация поселения |
| 5.3 | Преобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | 100 | Местный бюджет | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | 2014-2015 | Администрация поселения |
| Итого по сбору и утилизации твердых бытовых отходов | 500,0 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | 23400 |  |  |  |  |

Глава Видимского городского поселения                                                       О.П. Кукштель