Видимского муниципального образования

№ 09 (190)  05 августа 2019 года

Администрация Видимского городского поселения поздравляет коллектив почтового отделения п. Видим с профессиональным праздником!

Желаем здоровья, благополучия в семье, успехов в работе!

********************************************************

Администрация и Дума Видимского городского поселения поздравляет работников торговли с их профессиональным праздником!

**********************************************************************************************

Работа администрации Видимского городского поселения

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИДИМСКОГО ГОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От __21 июня__2019 года№ _127__

р.п. Видим

«Об  актуализации Схемы водоснабжения

и водоотведения Видимского муниципального

образования на период до 2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  «Правилами разработки и утверждения схем  водоснабжения и водоотведения», утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 , руководствуясь Уставом  Видимского муниципального образования, администрация Видимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  актуализированную  схему водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года.

- Опубликовать данное постановление в информационном Вестнике Видимского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения:                                               С.З.Гаталюк

Рассылка: в дело

исп. Е.А. Плюснина, 69-2-42

УТВЕРЖДАЮ

Глава Видимского

городского поселения

___________С.З.Гаталюк

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ВИДИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА

Актуализированная редакция

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

РАЗДЕЛ I: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 	11

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения	11

1.2.	Описание территорий Видимского муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения	12

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения	12

1.4.	Описание результатов технического обследования	12

1.4.1.	 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.4.2. 	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включаяоценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	15

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	21

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	21

1.4.5.	 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Видимского муниципального образования	24

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	24

2.	Направления развития централизованной системы водоснабжения	25

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	25

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды	26

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	26

3.1.1.	 Общий водный баланс подачи и реализации воды	26

3.1.2.	 Территориальный водный баланс подачи воды	27

3.1.3.	 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	28

3.1.4. 	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	28

3.1.5. 	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	30

3.1.6.	 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	30

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления питьевой	31

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	31

3.2.2. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	32

3.2.3. Описание территориальной структуры потребления воды	32

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение  по типам абонентов	33

3.2.5.  Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке	33

3.2.6. Перспективные  балансы водоснабжения	34

3.2.7. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений	36

3.2.8. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	36

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

4.1.	Перечень основных мероприятий	37

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий	38

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	38

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения	38

4.5.	Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления	39

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Видимского муниципального образования	39

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	39

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов  водоснабжения	40

4.9.	Карта существующего и планируемого размещения объектов систем водоснабжения	40

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения	41

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения	41

7.	Целевые показатели развития систем водоснабжения	43

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию.	44

РАЗДЕЛ II: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	45

1.	Существующее положение в сфере водоотведения	45

1.1.	Структура системы водоотведения	45

1.2.	Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	45

1.3.	Описание технологических зон водоотведения	45

1.4.	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	46

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них	46

1.6.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	46

1.7.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	47

1.8.	Описание территорий  поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения	47

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении сельского поселения	48

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	48

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	48

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	48

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	49

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	49

3.	Прогноз объема сточных вод	49

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	49

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	50

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений	51

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	51

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения	51

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	52

4.1.	Основные направления  развития централизованной системы водоотведения	52

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	52

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	53

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации  и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	53

4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории  поселения и их обоснование	54

4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	54

4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	55

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	55

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	55

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	56

6.	Оценка потребности в капитальных вложений в  строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	56

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	57

8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	58

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	60

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения  Видимского муниципального образования на 2019 год  с перспективой до 2029 года (далее Схема) разработана администрацией Видимского городского поселения на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782         «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Документами территориального планирования Видимского муниципального образования.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в соответствии с пунктом 8. Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с вышеуказанным требованием п. «в», а именно проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схемы водоснабжения и водоотведения в Видимском МО.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура

Видимского муниципального образования

Видимское муниципальное образование расположено в северо-западной части муниципального образования «Нижнеилимский район». Через поселок Видим проходит ВСЖД и автодорога Видим – Усть-Кут, имеется ж/д станция. Расстояние от посёлка Видим до административного центра Нижнеилимского района, города Железногорска-Илимского, по железной дороге – 109 км, по автодороге – 115 км. Граничит Видимское муниципальное образование с запада с Речушинским муниципальным образованием, с востока с Соцгородокским  муниципальным образованием с севера и юга с межселенческой территорией муниципального образования «Нижнеилимский район».

В состав Видимского муниципального образования входит три населенных пункта, это р.п. Видим (центр), п. Чистополянский, п. Каймоновский.

Поселки Чистополянский, Каймоновский расположены соответственно 4,5 и 3,5 км от р.п. Видим в южном направлении по автодороге Тулун – Усть-Кут.

Через р.п. Видим проходит ВСЖД ОАО РЖД и автодороги Тулун – Усть-Кут, Видим – Шумилово, имеется ж/д станция, обеспечено пригородное сообщение электропоездами.

Общая площадь Видимского муниципального образования 23 609 га.

По данным текущего статистического учета, постоянное население муниципального образования на 01.01.2019г. составило 1930 чел.

Природные условия и ресурсы

Климат

Климат на территории Видимского муниципального образования резко континентальный, температура воздуха колеблется от + 40°С до – 55°С. Среднегодовое  количество осадков 460 мм. Преобладающими ветрами является северо-восточное и юго-восточное направление.

Своеобразие климата территории определяется расположением этой территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря. Характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой, коротким теплым дождливым летом, скоротечностью весны и осени.

В пределах Ангарского кряжа годовое количество осадков невелико (от 400 до 600 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 200 – 250 мм. Данная территория относится к району с оптимальным увлажнением.

Зима – умеренно-суровая, малоснежная. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января выше минус 28ºС. Продолжительность периода с более низкими температурами составляет 10 – 20 суток. Высота снежного покрова варьируется от 40 до 48  см. Снежный покров сохраняется 150 – 160 дней. Весной снег сходит  за 5 – 10 дней. В апреле водосбор освобождается  от снега и формируется весеннее половодье.

Лето – умеренно-теплое. Средняя температура июля +18 °С.

В течение года преобладают восточные и западные ветры со средней скоростью 2 - 3 м/сек. Число безветренных дней невелико: 75-80 в холодный  и 65-70 в теплый период года.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

В гидрологическом отношении территория Видимского муниципального образования представлена водотоками: р. Видим, р. Ближняя, руч. Покосный и руч. Сухой.

Река Видим, берет начало в острогах Ангарского кряжа на высоте 502 м и впадает в Братское водохранилище. Длина реки 42 км, площадь водосбора 355 км², общее падение 102 м, средний уклон 2,4‰.

Основные притоки: р. Видимка (п. б., 20-й км, длина 13 км), р. Дальняя Мостовка (л. б., 18-й км, длина 15 км), р. Ближняя (л. б., 12-й км, длина 16 км).

Водосбор по форме ассиметричный, крупнохолмистый, сильно расчленен долинами притоков с широким заболоченным дном, узкими и глубокими падями; сложен в истоке глинистыми сланцами, ниже красноцветными песчаниками и известняками, перекрытыми супесчано-суглинистыми грунтами.

Режим реки не изучен. По сведениям местных жителей весеннее половодье, при котором подъемы достигают 0,5-0,8 м, проходит в конце апреля – начале мая, затем уровни снижаются, а в июне – августе проходит 2-3 кратковременных паводка высотой от 0,4 до 1,0 м. Зимняя межень устойчивая. Замерзает река без ледохода в конце октября. К февралю образуются наледи. Лед сплошной, толщиной 0,4-0,6 м, в наледных местах до 1,8-2,0 м. Вскрывается река без ледохода в конце апреля.

Режим реки Ближняя, руч Покосный и руч. Сухой не изучен. Эти реки относятся к группе водотоков, на которых сток половодья  преобладает над стоком паводков.

РАЗДЕЛ I: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## Описание системы и структуры водоснабжения

Система водозаборных сооружений Видимского муниципального образования состоит из четырёх водозаборных сооружений, расположенных на территории посёлков: три из них - скважины и каптаж родниковых  вод.

В квартале Солнечный р.п. Видим находится водозаборное сооружение, состоящее из двух скважин и водонапорной башни Рожновского ёмкостью
50 м³. Узлы управления скважинами кирпичного исполнения. Данное сооружение обеспечивает централизованным водоснабжением 10 жилых домов квартала Солнечный и МОУ «Видимская СОШ»,  в летний период используется для распределения летнего водоснабжения.   Данный водозабор работает без резерва, так как на одной из скважин 
произошёл   разлом   обсадной   трубы,   опустить   насос   в  скважину   невозможно. Санитарная зона огорожена.

На   улице   Заречной р.п. Видим    расположено   каптажное    сооружение. Родниковая   вода  собирается   в  сборном   колодце  ёмкостью   16 м³. Распределительная система находится  в здании кирпичного   исполнения. Раздаточная    колонка   брусовая, хорошо утеплённая. Данное сооружение обеспечивает централизованным водоснабжением 6  жилых домов по ул. Энергетиков р.п. Видим, в летний период используется для распределения летнего водоснабжения,      в зимний период – для заправки водовозной машины. Санитарная зона огорожена.

На улице Гагарина р.п. Видим находится скважина и   емкость, объёмом 50 м³, для распределения летнего водоснабжения. Узел управления скважиной брусовой. Санитарная зона не огорожена.

На улице Лесная р.п. Видим находится скважина и ёмкость объёмом 50 м3. Узел управления скважиной находится в небольшой жестяной будке. Скважина законсервирована на резерв. Санитарная зона не огорожена.

Водозаборное сооружение посёлка Чистополянский состоит из двух водозаборных скважин,  расположенных по улице Новая и бака-накопителя объёмом 25 м³, одна скважина законсервирована на резерв. Территория водозабора не огорожена, пункт управления скважиной деревянного исполнения. Данное водозаборное сооружение используется для распределения летнего водоснабжения.

Водозаборное сооружение посёлка Каймоновский состоит из одной скважины и имеет накопительный бак, состоящий из трёх емкостей, объёмом 25 м³ каждая. Узел управления скважиной расположен в блочном здании. Территория водозабора не огорожена. Сооружение используется для распределения летнего водоснабжения.

## Описание территорий Видимского муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

На территории Видимского муниципального образования имеется централизованное водоснабжение в квартале Солнечный и на улице Энергетиков р.п. Видим.   В остальной части поселения, а также в п. Каймоновский и п. Чистополянский централизованное холодное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение на данных территориях обеспечивается привозной водой,  осуществляется от собственных источников – скважин, от водораздаточных колонок централизованной системы холодного водоснабжения.

## Описание технологических зон водоснабжения

Систему водоснабжения можно разделить на следующие технологические  зоны:

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения квартала Солнечный р.п. Видим, включающая в себя все сооружения подъема,  а так же все магистральные и распределительные трубопроводы;

- Технологическая зона системы централизованного водоснабжения ул.Энергетиков р.п. Видим (водозабор на ул.Заречная), включающая в себя все сооружения подъема,  а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

## Описание результатов технического обследования

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика зданий, сооружений,  а также оборудования приведена в табл. № 1.1-1.3. Проекты зон санитарной охраны объектов водоснабжения отсутствуют.

Таблица 1.1. Характеристика зданий и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Техническая характеристика | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим |
| 1 | Водонапорная башня | Металлическая емкость объемом 50 м3, площадь застройки 9 кв.м. | 1999 | 40% |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим |
| 2 | Здание водозаборной станции | Здание одноэтажное, кирпичное, общей площадью 66,6 кв.м. | 1952 | 50% |
| 3 | Колодец шахтный | Площадь застройки 7,1 кв.м | 1979 | 50% |
| 4 | Будка водозаборная | Одноэтажное дощатое сооружение общей площадью 2,8 кв.м | 1952 | 50% |
| 5 | Резервуар для воды | Резервуар железобетонный объемом 50 м3, площадь застройки 43,3 кв.м | 1992 | 50% |
| Водозабор на ул. Новая п. Чистополянский |
| 6 | Водозаборное сооружение | Одноэтажное брусовое здание, общей площадью 82,7 кв.м. | 1970 | 80% |
| Водозабор на ул.Строителей п. Каймоновский |
| 7 | Водозаборное сооружение | Одноэтажное блочное здание, общей площадью 36 кв.м | 1970 | 50% |

Таблица 1.2. Характеристика скважин

| № п/п | Адрес (местоположение) | Год бурения | Глубина скважины, м | Мах. возможная производительность скважины м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Видим, ул. Лесная, 1б | 1970 | 150 | насосное оборудование отсутствует |
| 2 | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Видим, ул. Гагарина, 24б | 1988 | 90 | насосное оборудование отсутствует |
| 3 | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Чистополянский, ул. Новая, 12б | 1970 | 110 | насосное оборудование отсутствует |
| 4 | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Видим, квартал Солнечный, в районе Видимской СОШ, скважина № 1 | 1979 | 134 | 192 |
| 5 | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, р.п. Видим, квартал Солнечный, в районе Видимской СОШ, скважина № 2 | 1979 | 96 | 192 |

Таблица 1.3. Характеристика насосного оборудования

| Наименование оборудования | Марка | Мощность кВт/час | Производительность м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим |
| Насос № 1 | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 10 |
| Насос № 2 | ЭЦВ 6-10-235 | 11 | 10 |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим |
| Насос № 1 | ЭЦВ 6-10-120 | 5,5 | 10 |
| Насос № 2 | ЭЦВ 6-16-120 | 9 | 16 |
| Водозабор на ул.Строителей п. Каймоновский |
| Насос № 1 | ЭЦВ 6-16-140 | 11 | 16 |
| Водозабор на ул. Новая п. Чистополянский |
| Насос № 1 | ЭЦВ 8-25-150 | 15 | 25 |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

В настоящее время очистка воды, поднятой из скважин, не производится. Вода, поступающая из водопровода централизованной системы водоснабжения, не проходит водоподготовку.

В таблицах 1.4.-1.5. представлены результаты лабораторных испытаний  из артезианских скважин.

Таблица 1.4. Результаты лабораторного анализа скважины водозабора на ул.Строителей п. Каймоновский

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Цветность | градус | 8,1±2,4 | не более 30 | ГОСТ 31868-2012 |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,5±0,2 | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 169±32 | не более 1500 | ПНД Ф14.1:2:4.114-97 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 3,9±0,6 | не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,6±0,3 | не более 7 | ПНД Ф14.2:4.154-99 |
| 5 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | менее 0,1 | не более 1,5 | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | менее 0,003 | не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитриты (по NO3-) | мг/дм3 | 0,36±0,07 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Сульфаты (SO4 2-) | мг/дм3 | 4,9±1,4 | не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| 9 | Хлориды (CI-) | мг/дм3 | 2,9±0,5 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 10 | Марганец | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| 11 | Железо (включая хлорное железо) | мг/дм3 | 0,23±0,05 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 100 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Удельная активность Rn-222 | Бк/кг | 4,2±2,4 | не более 60 | МВИ № 40090.8К 212 |
| 2 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,028±0,024 | не более 0,2 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| 3 | Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | 0,04±0,04 | не более 1,0 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |
| 2 | Жизнеспособные яйца гельминтов | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Таблица 1.5. Результаты лабораторного анализа скважины водозабора на ул. Новая п. Чистополянский

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Цветность | градус | 15,9±3,2 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,6±0,2 | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 172±33 | не более 1500 | ПНД Ф14.1:2:4.114-97 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 4,0±0,6 | не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,6±0,3 | не более 7 | ПНД Ф14.2:4.154-99 |
| 5 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 0,12±0,04 | не более 1,5 | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | менее 0,003 | не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитриты (по NO3-) | мг/дм3 | 0,26±0,05 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Сульфаты (SO4 2-) | мг/дм3 | 4,2±1,2 | не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| 9 | Хлориды (CI-) | мг/дм3 | 2,6±0,5 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 10 | Марганец | мг/дм3 | менее 0,01 | не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| 11 | Железо (включая хлорное железо) | мг/дм3 | 0,83±0,17 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 100 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Удельная активность Rn-222 | Бк/кг | менее 9,8 | не более 60 | МВИ № 40090.8К 212 |
| 2 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,042±0,021 | не более 0,2 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| 3 | Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | менее 0,037 | не более 1,0 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |
| 2 | Жизнеспособные яйца гельминтов | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |

Основные показатели качества воды кроме железа соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

Таблица 1.6. Результаты лабораторного анализа скважины водозабора на ул. Заречная р.п. Видим

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Цветность | градус | менее 1 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |
| 1 | Водородный показатель | ед. рН | 7,8±0,2 | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 188±36 | не более 1500 | ПНД Ф14.1:2:4.114-97 |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 4,2±0,6 | не более 7 | ГОСТ 31954-2012 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 1,8±0,4 | не более 5 | ПНД Ф14.2:4.154-99 |
| 5 | Аммиак | мг/дм3 | менее 0,1 | не более 1,5 | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Нитриты - ион | мг/дм3 | менее 0,003 | не более 3,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитриты (по NO3-) | мг/дм3 | 5,2±0,8 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Сульфаты (SO4 2-) | мг/дм3 | 5,4±1,1 | не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| 9 | Хлориды (CI-) | мг/дм3 | 5,4±0,5 | не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 10 | Марганец | мг/дм3 | 0,01±0,0025 | не более 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| 11 | Железо (включая хлорное железо) | мг/дм3 | менее 0,1 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | Споры в 20 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Удельная активность Rn-222 | Бк/кг | 2,5±2,3 | не более 60 | МВИ № 40090.8К 212 |
| 2 | Удельная суммарная альфа-радиоактивность | Бк/кг | 0,055±0,027 | не более 0,2 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| 3 | Удельная суммарная бета-радиоактивность | Бк/кг | 0,04±0,04 | не более 1,0 | МРК № 40073.31 178/01.00294-2010 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 1 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |
| 2 | Жизнеспособные яйца гельминтов | число в 50 л | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |

Основные показатели качества воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

## Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Насосная стация водозабора на ул. Заречная р.п. Видим  используется для обеспечения централизованным водоснабжением 6  жилых домов по ул. Энергетиков р.п. Видим. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется одним центробежным насосом типа ЭЦВ, который перекачивает воду из шахтного колодца  и подает ее в водопроводную сеть. На насосной станции установлено три центробежных насоса типа ЭЦВ. Для покрытия среднечасовой потребности абонентов в хозпитьевой воде в работе находятся два насоса, один насос находится в резерве.

Таблица 1.7.Перечень оборудования, установленного на водозаборе

по ул. Заречная р.п. Видим

| № | Марка оборудования | Год установки | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Кол-во потребл. эл.энергии, кВт/ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦВ 6-10-120 | 2018 | 10 | 120 | 5,5 | 13 | 5 |
| 2 | ЭЦВ 6-16-120 | 2018 | 16 | 120 | 9 | 20 | 5 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводная сеть централизованной системы водоснабжения ул. Энергетиков р.п. Видим имеет протяжённость 2156 метров. Основным материалом трубопровода холодного водоснабжения является сталь. Данная водопроводная сеть принята в эксплуатацию в 1957 году. Срок эксплуатации стальных трубопроводов составляет 25 лет. Степень износа данного водопровода составляет более 80%. Участки сетей холодного водоснабжения
проложены подземным способом. Глубина подземной прокладки трубопроводов составляет 2-3 м.

Таблица 1.8.  Характеристика водопроводной сети

| Диаметр трубы, мм | Протяженность, м | Материал | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1786 | сталь | подземный |
| 150 | 370 | ПЭ | подземный |
| ИТОГО: | 2156 |  |  |

Таблица 1.9. Смотровые колодцы с запорной арматурой

| Обозначение колодца | Тип запорной арматуры | Условный диаметр, мм | Положение запорной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК-1 | чугунная клиновая | 100 | открыта |
| ВК-2 | чугунная клиновая | 100 | открыта |
| ВК-3 | чугунная клиновая | 100 | открыта |
| ВК-4 | чугунная клиновая | 150,150,150 | открыта, открыта, открыта открыта |
| ВК-5 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, закрыта |
| ВК-6 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-7 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-8 | чугунная клиновая | 100,80 | открыта, открыта |
| ВК-9 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-10 | чугунная клиновая | 150,150,150 | открыта, открыта, открыта открыта |
| ВК-11 | чугунная клиновая | 100,80 | открыта, открыта |
| ВК-12 | чугунная клиновая | 100,80 | открыта, открыта |
| ВК-13 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-14 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-15 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-16 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-17 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-18 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-19 | чугунная клиновая | 50,50 | открыта, открыта |
| ВК-20 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-21 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-22 | чугунная клиновая | 200,100 | открыта, открыта |
| ВК-23 | чугунная клиновая | 150,150,150 | открыта, открыта, открыта открыта |

Водопроводная сеть  изношена и требует реконструкции.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Необходим постоянный запас запорно-регулирующей арматуры для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

Для сохранения надежности водоснабжения потребителей необходимо  стальные трубопроводы заменять на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Видимского муниципального образования

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Видимского муниципального образования являются:

- высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке;

- высокий износ водопроводных сетей;

- высокий уровень износа действующих основных фондов;

- низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением.

На 1 января 2019 года в замене нуждаются 80% водопроводных сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировки. Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации,  реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях  водопроводов.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В пределах территории Видимского муниципального образования вечномерзлотных грунтов нет. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Собственником всех объектов  водоснабжения, расположенных на территории Видимского муниципального образования, является Администрация Видимского городского поселения. Собственником водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул.Энергетиков в р.п. Видим является ОАО «Российские железные дороги».

# Направления развития централизованной системы водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время администрация Видимского городского поселения не имеет утверждённых инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и надёжности водоснабжения Видимского муниципального образования. Можно определить следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения:

(Проведение инвентаризации и составление исполнительных схем систем (сетей) централизованного водоснабжения;

(Повышение надежности и эффективности функционирования
централизованных систем холодного водоснабжения за счет замены
изношенного оборудования, ветхих трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры;
(Использование труб из полимерных материалов для перекладки сети;

(Организация технического учета добываемой на водозаборах и
поставляемой потребителям воды.

## 2.2.Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Анализ существующего состояния систем водоснабжения Видимского муниципального образования показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем – водоснабжение с проведением мероприятий по поддержанию работоспособности существующих водоводов и других объектов централизованных систем водоснабжения.  По общей структуре перспективная схема  водоснабжения относительно существующего состояния измениться незначительно.

# 3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

## .1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Существующие расчетные балансы подачи и реализации воды в
системах холодного водоснабжения Видимского
муниципального образования представлены ниже в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение | С учетом работы летнего водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 7,55 | 10,341 |
| 2 | Собственные нужды | тыс.м3 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,19 | 0,286 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 2,5 | 2,8 |
| 5 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 7,36 | 10,055 |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 17,63 | 27,10 |
| 2 | Собственные нужды | тыс.м3 | н/д | н/д |
| 3 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,467 | 0,855 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 2,7 | 3,2 |
| 5 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 17,163 | 26,245 |
| Водозабор на ул. Новая п. Чистополянский |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 7,58 | 7,58 |
| 2 | Собственные нужды | тыс.м3 | н/д | н/д |
| 3 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,348 | 0,348 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 4,6 | 4,6 |
| 5 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 7,232 | 7,232 |
| Водозабор на ул. Строителей п. Каймоновский |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Собственные нужды | тыс.м3 | н/д | н/д |
| 3 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 3,5 | 3,5 |
| 5 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 5,79 | 5,79 |

Вышеуказанные объемы потребления воды принимались исходя из
следующих данных:

(для населения – согласно нормативов водопотребления;

(для предприятий и других потребителей – на основе 
договорных нагрузок с учетом данных о фактическом потреблении,
предоставленных организациями водоснабжения;

(объемы потерь – расчетные расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

На 01.01.2019 г. общее количество проживающих в Видимском муниципальном образовании  составляет 1930 человек, количество пользующихся услугой централизованного водоснабжения - 117 человек. Потребление воды населением в жилищном фонде с централизованным водоснабжением составляет 6,1 % от общего потребления по Видимскому муниципальному образованию.

## Территориальный водный баланс подачи воды

Фактическое потребление воды составило 49,322 тыс. м3/год, в средние сутки 135,13 м3/сут.

Результаты анализа территориального баланса без учета потерь в сетях представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Результаты анализа территориального баланса

без учета потерь в сетях

| № п.п. | Наименование | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 10,055 | 27,55 | 47,06 |
| 2 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 26,245 | 71,90 | 148,10 |
| 2 | Водозабор п. Чистополянский | 7,232 | 19,81 | 64,35 |
| 3 | Водозабор п. Каймоновский | 5,79 | 15,86 | 51,65 |
|  | ИТОГО: | 49,322 | 135,12 | 311,16 |

## Структурный баланс реализации воды по группам потребителей

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таблице  3.3.

Таблица 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам потребителей

| № п.п. | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 44,568 |
| 2 | Бюджет | 4,256 |
| 3 | Прочее | 0,498 |
|  | Итого | 49,322 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в Видимском муниципальном образовании является население.

## Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Действующие в настоящее время в Видимском муниципальном образовании нормы удельного водопотребления, установленные:

- Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 № 27-мпр (ред. от 29.07.2013) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области»;

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»;

- Постановление администрации Видимского городского поселения от 28.12.2009 г. № 21 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в Видимском городском поселении приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Норматив потребления коммунальных услуг

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными без душа | куб.метр в месяц на человека | 7,16 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойкам, унитазами, ванными, душами | куб.метр в месяц на человека | 5,02 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб.метр в месяц на человека | 0,76 |
| 4 | Холодная вода по летнему водопроводу | куб.метр в месяц на человека | 3 |
| 5 | Полив земельного участка | куб.метр на 1 кв.м земельного участка в месяц | 0,045 |

В 2019 году общее количество жителей составило 1930 человек, исходя из общего количества реализованной воды населению 44,569 тыс. м3, удельное потребление холодной воды составило 63,3 л/сут или 1,9 м3/мес на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

## 3.1.5.Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета бюджетной сферы Видимского муниципального образования  составляет 100 %. Имеется потребность в установке приборов учета в водозаборных сооружениях. Обеспеченность населения индивидуальными (поквартирными) приборами учета потребления воды – 87%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 3.1.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчетные значения резервов располагаемой мощности добытой и
отпущенной потребителям воды представлены в таблице 3.5. С учетом КПД насосов 80% во всех рассматриваемых системах холодного водоснабжения отмечается резерв производственных мощностей.

Таблица 3.5. Резервы располагаемой мощности оборудования

| Наименование | Располагаемая мощность, м3/сут | Расчетный суточный максимальный расход воды, м3/сут | Резерв располагаемой мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 192 | 47,06 | 144,94 (76%) |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 499 | 148,10 | 350,90 (70%) |
| Водозабор п. Чистополянский | 480 | 64,35 | 415,65 (86,5%) |
| Водозабор п. Каймоновский | 307 | 51,65 | 255,35 (83%) |

## 3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления
3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Прогнозные балансы потребления воды в Видимском муниципальном образовании в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с таб. 1 вышеназванного СП удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 160-230 л/сут для централизованного водоснабжения, 30-50 л/сут – водоснабжение  из водоразборных колонок.

Рис. 3.2.1. Динамика численности населения

Количество жителей в 2019 году составляет 1930 человек, услугой централизованного водоснабжения пользуется 117 человек.  С учетом тенденции численности населения, расчетное число жителей принято в количестве 1670 чел. на 2029 год, по централизованному водоснабжению – 101 чел. на 2029 год.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

где qж - удельное водопотребление, принимаемое 50 л/сут; 230л/сут

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Расчет производился исходя из разницы прироста численности населения муниципального образования по указанным нормативам.

Динамика изменения  объемов потребления воды Видимского муниципального образования (тыс. м3/год) приведена в таб. 3.6.

Таб. 3.6. Прогнозные балансы потребления воды

| Год | Балансы водопотребления (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| 2019 (фактическое) | 49,322 |
| прогноз 2029 | 41,860 |

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Анализ фактического и ожидаемого потребления питьевой воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление воды за 2019 год составило 49,322  тыс. м3/год, в средние сутки 135,12 м3/сут, в сутки максимального водоразбора 311,16 м3/сут. К 2029 году ожидаемое потребление составит 41,860 тыс. м3/год, в средние сутки 114,69 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 263,87 м3/сут.

    - Описание территориальной структуры потребления воды

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Анализ территориальной структуры 
потребления питьевой воды

| № п.п. | Наименование | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 10,055 | 27,55 | 47,06 |
| 2 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 26,245 | 71,90 | 148,10 |
| 2 | Водозабор п. Чистополянский | 7,232 | 19,81 | 64,35 |
| 3 | Водозабор п. Каймоновский | 5,79 | 15,86 | 51,65 |
|  | ИТОГО: | 49,322 | 135,12 | 311,16 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по типам абонентов приведены в таблице  3.8.

Таблица 3.8. Результаты анализа распределения расходов воды

| № п/п | Год | Водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2019 | 44,568 | 4,256 | 0,498 |
| 2 | 2029 | 37,106 | 4,256 | 0,498 |

Из таблицы 3.8. следует, что по сравнению с существующим
состоянием структура потребления в перспективе изменится незначительно.
Основными потребителями воды в Видимском муниципальном образовании будет являться население.

    - Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке

Данных по потерям воды  нет по причинам отсутствия  какого либо учета выработанной и переданной воды потребителям.

Расчетные потери воды при ее транспортировке  в существующем состоянии составляют 1,7 тыс. м3 в год, или 3,44 % от общего объема воды, отпущенной в сеть.

В перспективе ожидается сохранение данных процентных соотношений
величин потерь к величинам расходов воды. Исходя из этого, годовые потери
холодной воды на конец расчетного срока – 2029г. прогнозируются
равными 1,45 тыс.м3.

## Перспективные балансы водоснабжения

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2029 год приведены в таблицах 3.9.- 3.11.

Таблица 3.9. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | Значение | С учетом работы летнего водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 6,41 | 8,78 |
| 2 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,16 | 0,24 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 2,5 | 2,8 |
| 4 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 6,25 | 8,54 |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 14,96 | 23,0 |
| 2 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,4 | 0,73 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 2,7 | 3,2 |
| 4 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 14,56 | 22,27 |
| Водозабор на ул. Новая п. Чистополянский |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 6,43 | 6,43 |
| 2 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 4,6 | 4,6 |
| 4 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 6,13 | 6,13 |
| Водозабор на ул. Строителей п. Каймоновский |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Объем потерь воды | тыс.м3 | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 3,5 | 3,5 |
| 4 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс.м3 | 4,92 | 4,92 |

Таблица 3.10. Территориальный баланс подачи питьевой воды

| № п.п. | Наименование | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление м3/сут | Максимальное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 8,54 | 23,40 | 39,91 |
| 2 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 22,27 | 61,01 | 125,59 |
| 2 | Водозабор п. Чистополянский | 6,13 | 16,80 | 54,57 |
| 3 | Водозабор п. Каймоновский | 4,92 | 13,48 | 43,80 |
|  | ИТОГО: | 41,86 | 114,69 | 263,87 |

Таблица 3.11. Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п.п. | Потребитель | ХВС тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 37,106 |
| 2 | Бюджет | 4,256 |
| 3 | Прочее | 0,498 |
|  | Итого | 41,860 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений

Учитывая уменьшение объемов водопотребления к  концу расчетного срока, резерв производственной мощности сохранится во всех технологических зонах.
Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности добытой и
отпущенной потребителям воды представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12. Прогнозные резервы располагаемой мощности оборудования

| Наименование | Располагаемая мощность, м3/сут | Расчетный суточный максимальный расход воды, м3/сут | Резерв располагаемой мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 192 | 39,91 | 152,09 (79%) |
| Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 499 | 125,59 | 373,41 (75%) |
| Водозабор п. Чистополянский | 480 | 54,57 | 425,43 (89%) |
| Водозабор п. Каймоновский | 307 | 43,80 | 263,20 (86%) |

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. В настоящее время организации, наделённой статусом гарантирующей, на территории Видимского муниципального образования нет.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## Перечень основных  мероприятий

| № | Наименование объекта | Рекомендуемые мероприятия, предельные сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | Ремонт водонапорной башни, 2021г. |
| 2 |  | Ремонт электрооборудования, 2021г. |
| 3 |  | Установка прибора учета воды, 2021г. |
| 4 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2022г. |
| 5 |  | Реконструкция скважины, 2024г. |
| 6 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | Ремонт здания водозаборной станции, 2020г. |
| 7 |  | Ремонт электрооборудования водозаборной станции, 2020г. |
| 8 |  | Установка прибора учета воды, 2020г. |
| 9 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2021г. |
| 10 |  | Ремонт электрооборудования и замена кабельных линий электроснабжения колодца шахтного, 2021г. |
| 11 |  | Устройство деревянных перекрытий в колодце шахтном, 2021г. |
| 12 |  | Ремонт электрооборудования в будке водозаборной, 2021г. |
| 13 | Водозабор п. Чистополянский | Ремонт водозаборного сооружения, 2022г. |
| 14 |  | Ремонт электрооборудования, 2022г. |
| 15 |  | Установка прибора учета воды, 2022г. |
| 16 |  | Замена резервуара, 2023 |
| 17 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2023г. |
| 18 | Водозабор п. Каймоновский | Ремонт водозаборного сооружения, 2024г. |
| 19 |  | Ремонт электрооборудования, 2024г. |
| 20 |  | Установка прибора учета воды, 2023г. |
| 21 |  | Замена резервуара, 2025 |
| 22 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2024г. |

## Технические обоснования основных мероприятий

Основные мероприятия по реконструкции систем водоснабжения Видимского муниципального образования, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием
технических и технологических проблем, представленных выше в разделе 1.4. Схемы, направлены на их устранение и не требуют дополнительного
технического обоснования.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что необходимость строительства новых сооружений отсутствует. К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемых системах централизованного
водоснабжения муниципального образования нет систем диспетчеризации,
телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В Видимском муниципальном образовании необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных сооружениях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигается эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения потребителей.

## Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

Оснащенность приборами учета бюджетной сферы Видимского муниципального образования  составляет 100 %. Имеется потребность в установке приборов учета в водозаборных сооружениях. Обеспеченность населения индивидуальными (поквартирными) приборами учета потребления воды – 87%.

При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков. На перспективу рекомендуется обеспечить диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

## 4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Видимского муниципального образования

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Видимского муниципального образования показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального образования. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов представлены в Приложении 1.

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Мощности водозаборных сооружений достаточно для обеспечения потребителей нужным объемом хозяйственно-питьевой воды. Места размещения существующих насосных станций, резервуаров и  водонапорных башен представлены в Приложении 1.

## Границы планируемых зон размещения объектов водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в Видимском муниципальном образовании строительство новых скважин не планируется.

## Карта существующего и планируемого размещения объектов систем водоснабжения

Карты (схемы) размещения объектов систем водоснабжения приведены в Приложении 1 к схеме водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения

## Учитывая относительно небольшой объем работ по предлагаемым
мероприятиям реконструкции в рассматриваемых системах 
водоснабжения Видимского муниципального образования, их реализация не приведет к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации вариантов развития Схемы.

## При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе
работ по ремонту водозаборов неизбежны следующие
основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

## - образование определенных видов и объемов отходов строительства,
демонтажа, сноса;

## - образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

## Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются
после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Наряду с этим, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

## 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения

Ориентировочная стоимость предлагаемых Схемой мероприятий
по реконструкции систем водоснабжения Видимского муниципального образования представлена в таблицах 6.1.-6.2. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Таблица 6.1. Объемы инвестиций в системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Рекомендуемые мероприятия, предельные сроки | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | Ремонт водонапорной башни, 2021г. | 200,0 |
| 2 |  | Ремонт электрооборудования, 2021г. | 100,0 |
| 3 |  | Установка прибора учета воды, 2021г. | 25,0 |
| 4 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2022г. | 100,0 |
| 5 |  | Реконструкция скважины, 2024г. | 100,0 |
| 6 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | Ремонт здания водозаборной станции, 2020г. | 400,0 |
| 7 |  | Ремонт электрооборудования водозаборной станции, 2020г. | 100,0 |
| 8 |  | Установка прибора учета воды, 2020г. | 25,0 |
| 9 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2021г. | 100,0 |
| 10 |  | Ремонт электрооборудования и замена кабельных линий электроснабжения колодца шахтного, 2021г. | 50,0 |
| 11 |  | Устройство деревянных перекрытий в колодце шахтном, 2021г. | 30,0 |
| 12 |  | Ремонт электрооборудования в будке водозаборной, 2021г. | 20,0 |
| 13 | Водозабор п. Чистополянский | Ремонт водозаборного сооружения, 2022г. | 300,0 |
| 14 |  | Ремонт электрооборудования, 2022г. | 100,0 |
| 15 |  | Установка прибора учета воды, 2022г. | 25,0 |
| 16 |  | Замена резервуара, 2023 | 400,0 |
| 17 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2023г. | 100,0 |
| 18 | Водозабор п. Каймоновский | Ремонт водозаборного сооружения, 2024г. | 200,0 |
| 19 |  | Ремонт электрооборудования, 2024г. | 100,0 |
| 20 |  | Установка прибора учета воды, 2023г. | 25,0 |
| 21 |  | Замена резервуара, 2025 | 400,0 |
| 22 |  | Устройство ограждения территории первого пояса ЗСО, 2024г. | 100,0 |

Таблица 6.2. Сводные объемы инвестиций в системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор кв. Солнечный р.п. Видим | 2021-2024 | 525,0 |
| 2 | Водозабор на ул. Заречная р.п. Видим | 2020-2021 | 725,0 |
| 3 | Водозабор п. Чистополянский | 2022-2023 | 925,0 |
| 4 | Водозабор п. Каймоновский | 2023-2025 | 825,0 |

# Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Видимского муниципального образования направлена на достижение
следующих целевых показателей:

- Повышение уровня надежности и бесперебойности функционирования
систем водоснабжения за счет проведения мероприятий по ремонту
сооружений водозаборов;

- Поддержание качества воды, подаваемой потребителям, на уровне,
соответствующем нормативным значениям;

-  Повышение  эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию

На момент актуализации Схемы выявлены бесхозяйные объекты в централизованных системах водоснабжения: водопроводная сеть общей протяженностью 870 м.

При выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов.

Расходы организации, осуществляющей  холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем  холодного водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения

## Структура системы водоотведения

В настоящее время на территории Видимского муниципального образования  имеется одна централизованная система водоотведения. Состоит  данная система из канализационного коллектора, канализационной насосной станции. Данная система предназначена для сбора и очистки сточных вод шести жилых домов, расположенных в районе станции Видим. Указанная система водоотведения не обслуживается из-за аварийного состояния.

Дождевая канализация.

Отвод поверхностного стока с рассматриваемой территории, расположенной в водосборных бассейнах р.Видим, осуществляется в настоящее время по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности в открытые русла р.Видим. 	Водосброс поверхностного стока осуществляется в открытые русла водотоков без предварительной очистки.

Сеть дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного стока на рассматриваемой территории отсутствуют.

## Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

На территории Видимского муниципального образования имеются  канализационные очистные сооружения в нерабочем состоянии, оплата за стоки не осуществляется. Здание  хлораторной  разрушено. В районе хлораторной станции выходов сточных вод на поверхность не видно.

## Описание технологических зон водоотведения

Система водоотведения рабочего поселка Видим представлена одной зоной, зоной действия КОС.

## Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Система  утилизации осадка сточных вод отсутствует.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

Общая протяженность канализационных сетей  составляет 1,03км, состояние сетей – неудовлетворительное. Канализационный коллектор расположен в зоне действующей железной дороги. На протяжении коллектора расположены смотровые колодцы, (сточных вод в колодцах нет, горловины некоторых колодцев свернуты.) Канализационная насосная станция в брусовом исполнении, находится в неудовлетворительном состоянии. Здание замочено, отсутствует оборудование для перекачки сточных вод (насосы, запорная арматура), которая предусматривается технологическим процессом.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения  должны осуществляться на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

## Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

## Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Ввиду неработоспособного состояния системы водоотведения Видимского муниципального образования, сточные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды не проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание, тем самым нанося ущерб экологической обстановке поселения.

## Описание территорий  муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Видимского муниципального образования  6 жилых домов на улице Энергетиков р.п. Видим  обеспечены системой централизованного водоотведения.   Остальная часть  р.п. Видим, а также  п. Каймоновский и п. Чистополянский не охвачены централизованным водоотведением.

В поселениях, неохваченных централизованными системами водоотведения, для канализации пользуются выгребные ямы.

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

В Видимском муниципальном образовании существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Неработоспособное состояние централизованной системы водоотведения;

- Износ канализационных  сетей, на 01.01.2019г. в замене нуждаются 100% канализационных сетей;

- Отсутствие сооружений биологической очистки сточных вод;

- Отсутствие очистки поверхностно-ливневых сточных вод.

Мероприятия на проектирование и строительство КОС запланированы на 2020-2029 годы.

# Балансы сточных вод в системе водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время в Видимском муниципальном образовании учет хозяйственно-бытовых сточных вод не ведется, оплата за стоки не производится. Данные по количеству сточных вод отсутствуют  ввиду неработоспособного состояния системы водоотведения.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Водоотвод поверхностного стока  осуществляется  по кюветам вдоль дорог и по рельефу местности в ближайший водоток. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Видимского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Оплата по отведенным сточным водам не производится.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Проведение ретроспективного анализа невозможно, в связи с отсутствием сведений об объемах пропущенных сточных вод за последние 10 лет.

## Прогноз объема сточных вод

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о расчетном фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения р.п. Видим приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2019год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут 2019 год | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2029 год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Централизованное водоотведение | 3,976 | 10,89 | 3,380 | 9,26 |

В прогнозном балансе стоков, представленном выше в таблице 3.1, входит поступление стоков в систему водоотведения от абонентов, присоединённых к сетям централизованной системы водоотведения.

## Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.2.

Таб. 3.2. Структурный баланс поступления сточных вод

| Потребитель | Ед. изм. | Существующий, тыс.м3/год | Планируемый, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Видим | тыс.м3 | 3,976 | 3,38 |
| Каймоновский | тыс.м3 | 0 | - |
| Чистополянский | тыс.м3 | 0 | - |

## 3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений

## По данным таблицы 3.1. поступления сточных вод от населения в систему канализацию на расчетный срок составит 9,26 куб.м/сут. Кроме того, чтобы определить мощность очистных сооружений, необходимо учесть поступления от производственных объектов. Расчетную производительность канализационных очистных сооружений определим по формуле:

## Qрасч. = Qбыт.+ Qпр.

## где, Qбыт. – среднесуточный расход бытовых сточных вод, куб.м/сут.;

## Qпр. – среднесуточный расход производственных сточных вод, куб.м/сут.

## Расходы производственных стоков принимаются в размере 20 % от расходов хоз.бытовых стоков.

# Поступления от производственных стоков составят 1,852 куб. м/сут. Суммарные поступления в систему канализации составят 11,112 куб.м/сут. Мощность канализационных очистных сооружений должна быть не менее значения, указанного для суток максимального водоотведения, «плюс» дополнительная свободная мощность не менее 15 %  от этого значения. Соответственно, требуемая мощность канализационных очистных сооружений должна быть не менее 12,8 куб.м/сут.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием исходных данных, провести анализ гидравлических режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не представляется возможным.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений, расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

Мероприятия на проектирование и строительство КОС запланированы на 2020-2029 годы.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## Основные направления развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения Видимского муниципального образования являются:

- улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами схемы водоотведения являются:

-строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

-обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

## 4.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Для развития централизованной системы водоотведения  предлагаются следующие основные мероприятия:

- строительство очистных сооружений;

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;

- строительство сетей водоотведения на улицах Видимского муниципального образования, не имеющих централизованного водоотведения;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения существующих абонентов;

- строительство канализационных насосных станций;

- строительство сетей водоотведения для подключения перспективных объектов капитального строительства.

Мероприятия основаны на проблемах, выявленных при обследовании рассматриваемой системы водоотведения. Реализация данных мероприятий рассчитана на период действия схемы водоотведения (2020-2029 гг.).

В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений будут решены следующие задачи:

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время централизованная система водоотведения не способна обеспечить потребителей водоотведением, в силу неудовлетворительного состояния очистных сооружений и 100% износа сетей водоотведения.

Для обеспечения удаления и очистки стоков предусматривается строительство КОС и вывод из эксплуатации уже неработающей КОС.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом для жилых домов, составляет 100%. При существующем состоянии системы водоотведения, нецелесообразно оснащать системой диспетчеризации объекты водоотведения. В перспективе при увеличении количества потребителей и площади обслуживания централизованным водоотведением рекомендуется оснастить объекты водоотведения системой диспетчеризации и телемеханизации  системой управления режимов водоотведения.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории  Видимского муниципального образования  и их обоснование

Для повышения экологической обстановки в Видимском муниципальном образовании, рекомендуется вынести КОС за пределы р.п. Видим, также рекомендуется подключить к централизованной системе водоотведения дома квартала Солнечный и потребителей в п. Чистополянский и п. Каймоновский.

Маршруты прохождения существующих и создаваемых сетей водоотведения на присоединенных территориях представлены в Приложении 2.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Таблица 4.6.1.Границы и характеристики охранных зон

| Пояс | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - Твердое покрытие на дорожках; - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита; |
| II и III пояса ЗСО | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

## Границы планируемых зон  размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Видимского муниципального образования.

# 5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Данное мероприятие позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем планируется обеззараживать УФ оборудованием, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный объект.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжёлых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека.

Также осадки сточных вод можно использовать в качестве кормовой добавки к рациону питания сельскохозяйственных животных и зверей ценных пород.

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметных документаций.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий составляет не менее 30567,36 тыс.руб. Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию представлены ниже в таблице  6.1.

Таблица 6.1. Объёмы инвестиций в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Длина, м | Стоимость, тыс.руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020-2024г.г | 2025-2029г.г |
| 1 | Строительство магистрального трубопровода | 200 | 3034 | 9375,06 | 9375,06 |  |
| 2 | Строительство трубопровода хоз. быт. канализации | 160 | 300 | 927 | 927 |  |
| 3 | Строительство КОС | - | - | 9900 | 7200 | 2700 |
| 4 | Замена изношенных участков сетей водоотведения | 200 | 700 | 2165,3 | 1624,3 | 541 |
| 5 | Строительство КНС | - | - | 8200 | 8200 |  |
| Итого: | 30567,36 | 27326,36 | 3241 |

# Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Предлагаемая в данной работе реализация мероприятий по развитию систем водоотведения  направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоотведением;

- Повышение уровня надёжности и бесперебойности функционирования системы водоотведения;

- Поддержание качества обслуживания абонентов на уровне, соответствующем нормативным значениям.

# 8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент актуализации Схемы информация по бесхозяйным объектам в централизованной системе водоотведения Видимского муниципального образования отсутствовала. В дальнейшем, в случае выявления бесхозяйных объектов, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоотведения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Существующая схема централизованного водоснабжения Видимского муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Действующая схема водоотведения Видимского муниципального образования

Российская  Федерация

Иркутская  область

Нижнеилимский  муниципальный  район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИДИМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  30 июля  2019 года № 50

п. Видим

«Об образовании запасных избирательных участков на территории Видимского городского поселения для проведения выборов главы

Видимского городского поселения 08 сентября 2019 года»

Для оперативного реагирования, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных на территории Видимского городского поселения для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, администрация Видимского городского поселения дает следующее распоряжение:

1. Образовать на территории Видимского городского поселения 4 избирательных участка для проведения выборов главы Видимского городского поселения 08 сентября 2019 года (Приложение).

2. Руководителям учреждений, организаций и предприятий Видимского городского поселения обеспечить подведомственные помещения, где располагаются избирательные участки необходимым оборудованием: мебелью, средствами связи и пожаротушения, орг.техникой (компьютер, принтер).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике Видимского муниципального образования и размещению на официальном сайте.

4. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  оставляю  за  собой.

Глава Видимского

городского поселения                                           С.З. Гаталюк

Рассылка: дело, руководителям, ТИК

Телефон  69-2-42

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Видимского городского поселения

№ 50 от 30.07.2019

СПИСОК

запасных избирательных участков на территории Видимского городского поселения для проведения выборов главы

Видимского городского поселения 08 сентября 2019 года

| № п/п | Номер УИК | Местонахождения УИК и помещения для голосования | Местонахождения запасного избирательного участка на случай возникновения чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1052 | здание МКУК «Премьера», п. Видим ул. Строительная, дом 3 А, | здание администрации п. Видим ул. Нагорная д. 1а |
| 2 | 1053 | железнодорожная станция, п. Видим ул. Железнодорожная, дом 1 | п. Видим МОУ «Видимская СОШ» кв-л Солнечный, дом 1А |
| 3 | 1054 | п. Чистополянский ул. Ленина, зд. 25, | п. Чистополянский д/с «Снежинка» ул. Ленина дом 1 |
| 4 | 1055 | п. Каймоновский школа-сад, ул. Лесная, дом 1А, | п. Каймоновский ФАП пер. Школьный д. 8 |

Глава Видимского

городского поселения                                           С.З. Гаталюк

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  Видимского муниципального образования на период до 2029 года

р.п. Видим                                                                               18 июня 2019г.

Место проведения – здание администрации Видимского городского поселения  (р.п. Видим, ул. Нагорная 1 «а»).

Дата проведения – 18.06.2019г.

Время проведения – 15.00 часов.

Председатель комиссии:

Гаталюк Сергей Зиновьевич – глава Видимского городского поселения;

Секретарь:

Плюснина Екатерина Александровна – ведущий специалист администрации;

Члены комиссии:

Ипатова Марина Андреевна – ведущий специалист администрации;

Кузьминых Ольга Николаевна – ведущий специалист администрации;

Воробьева Татьяна Яковлевна – ведущий специалист администрации;

Присутствовали:

- жители  Видимского городского поселения в количестве 12 чел. (список прилагается).

Повестка дня:

Проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации Видимского городского поселения от 30.05.2019г. № 118 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года».

Слушали:

Председатель: Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения производится на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановления Администрации Видимского городского поселения от 30.05.2019г. № 118 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года».

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Видимское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области» на период до 2023 года разработана и утверждена постановлением Администрации Видимского городского поселения от 28.03.2014 г. №25 на основании Генерального плана Видимского городского поселения, а также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования предусматривает внесение изменений в уже утвержденную схему водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года предварительно был размещен на официальном сайте администрации Видимского городского поселения. Замечаний и предложений, касающихся проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, в Администрацию Видимского городского поселения не поступало.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года, для включения их в протокол публичных слушаний не выразили.

Решили:

1. Считать публичные слушания по проекту актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года состоявшимися.

2. Администрации Видимского городского поселения подготовить заключение по результатам публичных слушаний.

3. Опубликовать протокол и заключение в информационном Вестнике Видимского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Видимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали:

«За» - единогласно

Председатель                                                  С.З.Гаталюк

Секретарь                                                         Е.А. Плюснина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  Видимского муниципального образования на период до 2029 года

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации Видимского городского поселения от 30.05.2019г. № 118 «О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года».

Дата проведения публичных слушаний: 18.06.2019г.

Время проведения:  15.00 часов.

Место проведения: р.п. Видим, ул. Нагорная, дом 1 «а», здание администрации Видимского городского поселения.

Количество участников: 12 человек.

Повестка дня: Проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года.

Выводы и рекомендации:

Оценив представленные материалы, протокол публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации схемы  водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания признаны состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе Видимского городского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Видимского муниципального образования на период до 2029 года.

Председатель                                             С.З.Гаталюк

Секретарь                                                   Е.А. Плюснина

В Иркутской области под «лесную амнистию» попало более 5 тысяч земельных участков

Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги участия ведомства в реализации федерального закона № 280-ФЗ об устранении противоречий в государственных реестрах (так называемого закона «о лесной амнистии») по состоянию на начало июля 2019 года. За время действия закона под «лесную амнистию» попало более 5 тысяч земельных участков.

В компетенцию Росреестра при реализации закона «о лесной амнистии» входит применение статьи 60.2 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации), введенной законом № 280-ФЗ. В частности, на основании статьи 60.2 Закона о регистрации Управление Росреестра по Иркутской области в плановом порядке проводит работу по выявлению и устранению в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) пересечений границ лесных участков между собой или с границами земельных участков других категорий земель, также выявляются и исключаются из ЕГРН дублирующие сведения о лесных участках. По инициативе Управления Росреестра по Иркутской области при самостоятельном выявлении и исправлении реестровых ошибок в сведениях ЕГРН, а также приведении в соответствие сведений ЕГРН, в Едином реестре недвижимости исправлены сведения в отношении 2 439 земельных участков.

Согласно статье 60.2 Закона о регистрации, при выявлении пересечений с лесным фондом заинтересованные лица могут обращаться с заявлением напрямую в Росреестр. В этом случае, если границы лесного участка внесены в ЕГРН, Росреестр самостоятельно, без взимания платы с заявителя, устраняет пересечения границ участков в ЕГРН.

«Правообладателю необходимо сначала обратиться к кадастровому инженеру. Специалист подготовит межевой план, в котором сделает отметку о применении закона № 280-ФЗ. С этим документом и заявлением о кадастровом учете изменений описания местоположения границ необходимо обратиться в любой офис МФЦ. При наличии правовых оснований для участка будет установлен приоритет сведений ЕГРН. За время действия закона № 280-ФЗ в Управление поступило 516 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий, подпадающих под применение статьи 60.2 Закона о регистрации, из которых по 483 заявлениям приняты положительные решения: проведены кадастровый учет и регистрация прав, в результате чего в ЕГРН устранены пересечения границ земельных участков с границами лесных участков», - поясняет начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Иркутской области Светлана Артамонова.

Также в Иркутской области продолжает действовать межведомственная рабочая группа по вопросам приведения в соответствие данных государственного лесного реестра (ГЛР) и данных Единого государственного реестра недвижимости. За время действия закона № 280-ФЗ в отношении 2434 земельных участков рабочей группой приняты решения об исключении из ГЛР площади их пересечения с участками лесного фонда.

Закон 280-ФЗ вступил в силу 11 августа 2017 года. Его применение направлено на защиту прав как граждан и юридических лиц – собственников земельных участков, так и имущественных прав и законных интересов Российской Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности Российской Федерации. Документ установил приоритет сведений ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, что позволило сохранить соответствующие земельные участки за их владельцами.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

В Иркутской области порядка 18% услуг Росреестра оказано в электронном виде

С января по май 2019 года Управлением Росреестра по Иркутской области принято более 36 тысяч электронных заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, в том числе единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав. Это почти в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля государственных услуг, оказанных ведомством в электронном виде, с начала года составила почти 18%.

Электронные сервисы Росреестра способствует повышению качества и сокращению сроков предоставления услуг ведомства. Электронное заявление может быть подано в любое удобное для гражданина или юридического лица время. При этом нет необходимости посещать офис для подачи документов. Заполнить заявление на портале Росреестра проще чем заявление в бумаге: алгоритм, заложенный в шаблонах электронных сервисов Росреестра, не позволит допустить ошибку, что уменьшает вероятность приостановок при проведении кадастрового учета и регистрации прав.  Кроме того, размер государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном виде для граждан уменьшается на 30%. Срок предоставления услуги по электронным документам в Иркутской области не превышает одного рабочего дня.

Увеличение доли электронных услуг Росреестра предусмотрено планом мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденным распоряжением Правительства РФ. Согласно данному плану мероприятий к концу 2019 года не менее 10,5% услуг по кадастровому учету и регистрации прав должно быть оказано Росреестром в электронном виде. Управлением данный показатель достигнут намного раньше установленного срока.

Подать документы на услуги Росреестра в электронном виде можно на сайте ведомства с помощью сервиса «личный кабинет». Вход в «личный кабинет» осуществляется с помощью подтвержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/).

Электронные документы потребуется удостоверить. Для этого понадобится электронная подпись, получить которую можно в удостоверяющем центре Росреестра, открытом на базе филиала «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» по Иркутской области (https://uc.kadastr.ru/).

Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Республики Бурятия и Забайкальского края

Управление Росреестра по Иркутской области информирует, что в личном кабинете федеральной информационной системы «На Дальний Восток» открыт доступ к карте территорий Республики Бурятия и Забайкальского края. Жители Иркутской области могут предварительно ознакомиться с землями, подлежащими предоставлению в рамках программы «Дальневосточный гектар», до официального начала программы на территории этих регионов.

По условиям программы, которая действует с 2016 года, земельные участки, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, могут быть безвозмездно предоставлены любому гражданину Российской Федерации или группе лиц сроком на 5 лет. Площадь участка не может превышать одного гектара на человека. Кроме того, участок должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Полученный «дальневосточный гектар» может быть использован под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. При условии освоения земельного участка, его можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

Законодательством установлено, что жители вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Республики Бурятия и Забайкальского края смогут стать участниками программы с 1 августа 2019 года. Граждане, проживающие в других регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, – с 1 февраля 2020 года. Начиная с 1 августа 2020 года получить земельный участок в Республике Бурятия или Забайкальском крае могут все граждане Российской Федерации, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Информационная система «На Дальний Восток» создана в целях реализации программы «Дальневосточный гектар». Оператором информационной системы является Росреестр. Ресурс дает возможность гражданам, заинтересованным в получении «дальневосточного гектара», заранее подобрать территорию для формирования земельного участка, а также ознакомиться на практике с функциональными возможностями системы по созданию границ земельного участка, что позволяет ускорить процедуру формирования земельного участка и подачи заявления на рассмотрение в уполномоченный орган.

Для доступа к личному кабинету ФИС «На Дальний Восток» необходимо предварительно пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Едином портале государственных и муниципальных услуг и получить подтвержденную учетную запись.

Получить консультацию по вопросам предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также помощь в их оформлении жители Приангарья могут в отделениях многофункционального центра «Мои Документы».

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Как защитить свой участок от посягательств соседа?

С января по май Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области) провело более 1 тысячи проверок земельных участков. В ходе проверочных мероприятий специалистами ведомства было выявлено порядка 1 тысячи нарушений и привлечено к административной ответственности около 925 лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства превысила 9,7 миллионов рублей.

Самым частым нарушением, которое выявляет Управление, является самовольный захват земельного участка, в том числе увеличение площади участка за счет соседних, вынос за границы участка ограждений и построек.

«Для того, чтобы защитить себя от противоправных действий соседа, нужно быть правообладетелем земельного участка, границы которого нарушены. Для этого права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав). Кроме того, прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков», - пояснил начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.

Жители Иркутской области, столкнувшиеся с незаконным занятием части своего земельного участка или любым другим нарушением земельного законодательства, могут обратиться с заявлением в Управление или орган муниципального земельного контроля. В Управление можно обратиться письменно, в электронном виде через сайт Росреестра или на личном приеме в Управлении.

«В обращении необходимо указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте самозахвата части принадлежащей правообладателю территории. В заявлении также надо указать, что такие действия привели к нарушению имущественных прав владельца участка», - говорит Антон Кошкарев.

На основании заявления государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверочные мероприятия и в случае подтверждения нарушения выдадут нарушителю предписание об его устранении, а также составят протокол об административном правонарушении.

За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан такой штраф составит не менее 5 тысяч рублей.

Предписание выдается сроком на 6 месяцев, но этот срок может быть продлен, если нарушитель принимает меры по устранению нарушения, и он может это документально подтвердить. После истечения срока, установленного в предписании, инспекторы проверяют, устранено самовольное занятие земельного участка или нет. Если нарушитель не принимает никаких мер, будет выдано еще одно предписание и составлен протокол об административном правонарушении.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Коллегия Управления Росреестра по Иркутской области подвела промежуточные итоги работы ведомства

19 июля в Управлении Росреестра по Иркутской области прошло заседание коллегии под председательством руководителя ведомства Виктора Жердева. Участие в мероприятии приняли заместители руководителя, начальники и заместители начальников отделов Управления.

В ходе коллегии были озвучены предварительные итоги работы ведомства в 2019 году. Как сообщила заместитель руководителя Управления Оксана Арсентьева, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии зафиксирован небывалый рост показателей учетно-регистрационной сферы. Так, количество регистрационных действий увеличилось на 53%. Количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, выросло практически на 38%. В 2,5 раза популярнее стали электронные услуги Росреестра в Иркутской области. Значительно ведомству удалось уменьшить долю приостановлений и отказов при проведении кадастрового учета и регистрации прав и с изрядным опережением не просто достигнуть показателей целевых моделей по данным направлениям, а перевыполнить их.

Заместитель руководителя Управления Лариса Варфоломеева в своем докладе отметила возросшую роль муниципального земельного контроля. Количество поступивших в Управление материалов о нарушениях земельного законодательства, выявленных органами муниципального земельного контроля, увеличилось на 59%. Управлением за отчетный период было проведено порядка 1,3 тысячи проверок земельных участков. Общая сумма штрафов за несоблюдение земельного законодательства превысила 11 миллионов рублей.

В 2019 году на 21% больше обращений поступило в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданную при Управлении. Отмечается увеличение количества заявлений об оспаривании кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

Также Лариса Михайловна озвучила итоги реализации Закона 280-ФЗ («лесная амнистия»). В результате проделанной ведомством работы в первом полугодии 2019 года площадь земельных участков с категорией «земли лесного фонда» в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) уменьшилась на 191 924 га. Всего же за период действия закона – более чем на 14 миллионов га.

Кроме того, на коллегии были обобщены результаты взаимодействия Управления с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, озвучен анализ обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Управление через ведомственный центр телефонного обслуживания, подведены итоги деятельности Управления по предоставлению сведений ЕГРН за первое полугодие 2019 года.

«Нашей общей целью по-прежнему остается повышение качества и обеспечение удобства получения услуг Росреестра. Коллегия не просто позволяет подвести промежуточные итоги, но и увидеть вектор дальнейшего развития ведомства, скорректировать работу там, где это необходимо, сформировать единый подход к решению стоящих перед нами задач», - подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

В конце заседания коллегия признала работу Управления Росреестра по Иркутской области за первое полугодие 2019 года удовлетворительной.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Порядок обращения за регистрацией права собственности

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает порядок обращения за государственной регистрацией права собственности. Правообладатель либо его представитель вправе обратиться в любой офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и представить заявление о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества (единоличной, долевой, совместной). К заявлению потребуется приложить пакет документов.

Так, к заявлению прикладывается правоустанавливающий документ, подтверждающий возникновение права собственности на указанный объект недвижимого имущества. Правоустанавливающими документами являются:

- акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости;

- договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки;

- акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;

- свидетельства о праве на наследство;

- вступившие в законную силу судебные акты;

- акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания;

- иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим в месте и на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости.

В случае обращения за государственной регистрацией уполномоченного или законного представителя правообладателя к заявлению прикладывается документ, подтверждающий полномочия действовать по вопросу государственной регистрации от имени правообладателя (нотариально удостоверенная доверенность, свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет).

В случае обращения супругов за государственной регистрацией права общей совместной собственности необходимо также предоставить свидетельство о заключении брака.

Для проведения регистрации права собственности на недвижимость заявителю потребуется оплатить установленную законом пошлину: для физических лиц – 2 000 рублей, для организаций - 22 000 рублей. За государственную регистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества – 350 рублей. За государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, сделок, на основании которых ограничиваются (обременяются) права на них – 350 рублей.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало почти 54 тысячи прав и ограничений прав на недвижимость в мае

В мае 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало почти 54 тысячи прав, ограничений и обременений объектов недвижимости. В мае прошлого года ведомством было зарегистрировано порядка 36,6 тысяч прав и ограничений прав.

Также более 2,5 тысяч прав в прошлом месяце было зарегистрировано по заявлениям о проведении единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. В мае прошлого года по единой процедуре Управлением было зарегистрировано более 3 тысяч прав.

Средний фактический срок регистрации прав в мае составил два дня. Это более чем в три раза меньше установленного законом срока. По документам, поданным в офисах многофункционального центра, средний срок регистрации прав составил три дня, что в два раза меньше срока, установленного законом.

Подать документы на кадастровый учет, регистрацию прав, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости жители Иркутской области могут в любом офисе многофункционального центра или в электронном виде на официальном сайте ведомства. Электронная регистрация прав уменьшает государственную пошлину для граждан на 30%. Срок процедуры при этом сократится до одного дня.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Росреестр напоминает: получить услуги ведомства можно в электронном виде

Предоставление услуг в электронном виде – основной вектор развития российской учетно-регистрационной системы. Благодаря современным информационным технологиям у граждан и бизнеса появилась возможность напрямую обратиться в Росреестр. При этом исключено влияние человеческого фактора: заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника, а также не теряет времени на визит в офис. Особенно это важно для юридических лиц, в частности, компаний-застройщиков, которые подают на регистрацию прав большое количество пакетов документов одновременно.

В настоящее время на портале Росреестра доступны все базовые услуги ведомства – государственная регистрация прав, постановка на кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Получение услуг Росреестра в электронном виде имеет три преимущества по сравнению с «бумажным» способом: экономия времени, исключение человеческого фактора, сокращение затрат на госпошлину и плату за предоставление сведений. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу в любое удобное время, находясь дома или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр – заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника. При получении услуги в электронном виде размер платы и государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30-50%.

Электронные услуги представляются экстерриториально. Поэтому они будут полезны тем, кто по какой-то причине не может зарегистрировать свою собственность на месте.

Получить услуги Росреестра в электронном виде можно в личном кабинете на официальном сайте ведомства.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

С 31 июля упрощается порядок регистрации отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности

31 июля 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика».

Данным законом были внесены изменения в ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», которые отменяют обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности. С 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке (договоры дарения, купли-продажи, мена и др.); при заключении договора ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке; при заключении договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемых с кредитными организациями.

Нововведение позволит участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

Вместе с тем, вышеуказанные сделки, заключенные до 31 июля 2019 года и представленные на государственную регистрацию после указанной даты, должны быть нотариально удостоверены.

Сделки по отчуждению отдельных долей (одной доли либо нескольких долей, но не всех) или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключенные не с кредитными организациями, подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Ирина Кондратьева

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

«КАК НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ»

Одна из главных и приоритетных задач для Росреестра – это максимально упростить, сделать доступней и качественней предоставление услуг для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В связи с этим, на законодательном уровне существуют несколько способов для предоставления документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию права.

Помимо традиционного способа подачи документов, а именно через многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ) либо представление документов почтовым отправлением, существуют способы, которые в нашем современном мире пользуются большой популярностью и это имеет место быть.

1. 08.04.2019г. был утвержден Приказ ФГБУ «ФКП Росреестра» № П/098 «Об утверждении положения об оказании услуг по выезду к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости» согласно которому специалисты кадастровой палаты теперь могут выехать на дом, в офис или в любое другое удобное для заявителя место в заранее оговоренное время.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, заявителю достаточно обратиться с ходатайством в филиал кадастровой палаты (г. Иркутск, ул. Чехова ,22), или написать на электронную почту (dostavka@38.kadastr.ru), или позвонить по телефону (8(3952) 204-938, 8(3955) 694-353, 694-372). Вашу заявку рассмотрят в максимально короткий срок, и специалисты свяжутся с заявителем для согласования даты и времени визита.

Стоимость данной услуги составляет 1020 рублей для физических лиц, 1530 – для юридических лиц. Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов I и II групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке, услуга по выезду предоставляется бесплатно. При этом услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица.

Необходимо отметить, что на территории Иркутской области выездное обслуживание осуществляется пока на следующих территориях: г. Иркутск и Иркутский район, г. Ангарск, р.п. Мегет, с. Одинск, с. Савватеевка Ангарского района.

2. Помимо выездного приема, есть быстрый и удобный способ подачи документов в электронном виде через портал Росреестра (rosreestr.ru), который внедрен Росреестром с 2015 года.

Данный способ имеет ряд преимуществ в сравнении с другими. Например, заявление может быть подано в любой день недели, в любое удобное для гражданина или юридического лица время суток. Во-вторых, существенным плюсом является то, что за счет унификации алгоритма работы с порталом риск забыть приобщить какой-то из требуемых документов либо неправильно заполнить заявление сводится к минимуму – программа сама подскажет, какое поле следует заполнить и какое, к примеру, получатель услуги заполнить забыл. В-третьих, электронная регистрация осуществляется Управлением Росреестра по Иркутской области в максимально короткие сроки – всего 1-2 рабочих дня. И, в-четвертых, закон предусматривает в случае электронной регистрации снижение для физических лиц госпошлины на 30%.

Однако, прежде чем подавать документы в электронном виде, потребуется получение электронной цифровой подписи (ЭЦП). Стоимость данной услуги не так велика, поэтому возможность получить ЭЦП доступна практически всем гражданам. Более подробная информация «Как получить электронную подпись недорого» имеется на сайте Управления Росреестра по Иркутской области (http://rosreestr38.ru).

При этом воспользоваться ЭЦП можно не только, когда заявитель подает документы на учетно-регистрационные действия, но и в других ситуациях, например, при получении иных государственных и муниципальных услуг (получение загранпаспорта, запись к врачу, запись ребенка в детский сад, постановка автомобиля на учет, и т.д.) или при использовании портала федеральной налоговой службы (подача налоговой отчетности) и другие.

Поэтому, приобретая один раз ЭЦП, Вы можете использовать ее неоднократно в течение срока действия для получения любых доступных в электронном виде государственных и муниципальных услуг.

У людей зачастую возникает вопрос по поводу отсутствия «бумажки», подтверждающей электронную регистрацию, но необходимо отметить, что электронные документы (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), специальные регистрационные надписи на документе, выражающем содержание сделки) подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав, имеют ту же юридическую силу, что документы на бумажном носителе.

При этом многие органы и учреждения в случае необходимости самостоятельно могут или даже обязаны запрашивать посредством межведомственного взаимодействия необходимую им информацию. Кроме того, Выписка из ЕГРН на бумажном носителе может быть утеряна либо утрачена, а выписка из ЕГРН в электронном виде останется на Вашем электронном носителе и может быть использована Вами в любое время.

Подытожив вышеизложенное, хочется отметить, что заявитель вправе самостоятельно выбрать для себя удобную подачу документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию права. В данной статье, описаны два способа, которые являются наиболее экономичными с точки зрения планирования Вашего времени.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области продолжает работу по снижению доли приостановлений и отказов в кадастровом учете

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области) подвело итоги реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» по доле приостановлений и отказов за январь-июнь 2019 года.

С января по июнь в Иркутской области доля приостановлений при проведении кадастрового учета составила 4,01%, отказов – 1,34%. За аналогичный период 2018 года эти показатели были равны 7,47% и 3,88% соответственно. Напомним, целевой моделью установлено, что к концу 2019 года доля приостановлений по кадастровому учету от общего количества заявлений не должна превышать 17%, доля отказов – 9%. Таким образом, целевые значения по доле приостановлений и отказов при проведении кадастрового учета были достигнуты Управлением Росреестра по Иркутской области намного раньше установленных сроков.

Доли приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере являются ключевым критерием оценки доступности услуг Росреестра. Показатели включены в целевую модель по кадастровому учету, утвержденную распоряжением правительства Российской Федерации, направленную на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регионов страны.

В целях недопущения необоснованных приостановлений кадастрового учета при Управлении действует апелляционная комиссия. В комиссии можно оспорить правомерность решений о приостановлении кадастрового учета. Также в рамках работы коллегиального органа проводится анализ допущенных кадастровыми инженерами ошибок, которые стали основанием для приостановления процедуры. Информация об ошибках направляется в саморегулируемые организации кадастровых инженеров. Это способствует повышению качества услуг в учетно-регистрационной сфере и снижению доли приостановлений кадастрового учета.

Избежать ошибок кадастровым инженерам позволяет использование сервиса Росреестра «Личный кабинет», который доступен на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru). В «личном кабинете» специалист может подать на предварительную проверку документы, необходимые для кадастрового учета, и своевременно доработать их до подачи в орган регистрации прав.

Жители региона при выборе кадастрового инженера также могут ознакомиться с результатами профессиональной деятельности любого специалиста, работающего на территории Российской Федерации. Электронный сервис Росреестра «Реестр кадастровых инженеров» (https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) позволяет узнать, сколько было принято решений о постановке на кадастровый учет, об отказе или устранении кадастровых ошибок в результате рассмотрения документов, подготовленных определенным кадастровым инженером.

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. В соответствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, определяющих действия и показатели по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах России. К таким направлениям, в том числе, относятся кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество. В целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учету учтены все шаги, с которыми предприниматели сталкиваются при приобретении и оформлении недвижимого имущества, а также основные потребности бизнеса. В том числе, моделями определена необходимость сокращения количества решений об отказах и приостановлениях при проведении регистрации прав и кадастрового учета с целью снижения административных барьеров.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области продолжает работу по снижению доли приостановлений и отказов в регистрации прав

Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги реализации целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» по доле приостановлений и отказов за январь - июнь 2019 года.

С января по июнь в Иркутской области доля приостановлений регистрации прав на недвижимость составила 0,84%, отказов – 0,33%. За аналогичный период 2018 года эти показатели составляли 1,46% и 0,65% соответственно. Напомним, согласно целевой модели к концу 2019 года доля приостановлений по регистрации прав должна составлять не более 5,5%, доля отказов – не более 0,95%. Таким образом, целевые значения по доле приостановлений и отказов при регистрации прав достигнуты Управлением Росреестра по Иркутской области намного раньше установленных сроков.

Доли приостановлений и отказов в учетно-регистрационной сфере являются ключевым критерием оценки доступности услуг Росреестра. Показатели включены в целевую модель по регистрации прав, утвержденную распоряжением правительства Российской Федерации, направленную на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регионов страны.

В целях снижения количества приостановлений и отказов при проведении учетно-регистрационных действий Управление Росреестра по Иркутской области взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Особое внимание ведомство уделяет развитию системы электронного межведомственного взаимодействия. Специалистами Управления регулярно проводятся семинары для представителей органов власти по получению услуг Росреестра в электронном виде.

Кроме того, на долю приостановлений и отказов значительное влияние оказывает качество приема документов на услуги Росреестра в офисах многофункционального центра «Мои документы» (полное и качественное консультирование о составе пакета документов, необходимых для получения услуги, а также правилах их оформления). Специалисты Управления ведут работу по обучению работников многофункциональных центров, а также информированию граждан о порядке получения услуг Росреестра, в том числе в офисах МФЦ.

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации разработаны по поручению Президента России и утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации. В соответствии с распоряжением внедряются двенадцать моделей, определяющих действия и показатели по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах России. К таким направлениям, в том числе, относятся кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество. В целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учету учтены все шаги, с которыми предприниматели сталкиваются при приобретении и оформлении недвижимого имущества, а также основные потребности бизнеса. В том числе, моделями определена необходимость сокращения количества решений об отказах и приостановлениях при проведении регистрации прав и кадастрового учета с целью снижения административных барьеров.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 2,3 тысяч обращений за полгода

С января по июнь 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело более 2,3 тысяч обращений граждан и юридических лиц. В том числе, более 1,5 тысяч жителей региона смогли получить помощь специалистов Управления в ходе личного приема.

Управление Росреестра по Иркутской области на постоянной основе проводит консультации для жителей области по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Большая часть поступающих в Управление обращений касается процедур кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, предоставления услуг Росреестра в электронном виде, кадастровой оценки объектов недвижимости, вопросам в сфере земельного надзора, надзора в сфере геодезии и картографии, надзора (контроля) за саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров и арбитражных управляющих.

Направить письменное обращение в ведомство можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Академическая, 70 или по электронной почте: 38_upr@rosreestr.ru. Записаться на личный прием к руководителю, заместителям руководителя или начальникам отделов аппарата Управления в Иркутске можно по телефону: 450-150 (доб. 2).

С графиком личного приема граждан, порядком рассмотрения обращений и записи на личный прием к должностным лицам Управления Росреестра по Иркутской области можно ознакомиться на сайте Росреестра.

Ирина Кондратьева,

специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

# Правила безопасности на водных объектах

Методические рекомендации

по безопасности жизни людей на водных объектах

в летний период года

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко припекает, прохладная вода пруда или речки, озера или моря так и манит, так и приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и взрослые частенько забывают, могут испортить всё удовольствие.

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 100 000 населения гибнет 8-10 человек. Пребывание на воде не опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему первым условием безопасного отдыха на воде является умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде уверенно и спокойно, а в случае необходимости может смело помочь товарищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде являются:

1. Неумение плавать;

2. Употребление спиртного;

3. Оставление детей без присмотра;

4.Нарушение правил безопасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует, что среди тонущих около четверти составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах, аварий плавсредств. В последние годы большую популярность приобрёл подводный спорт и ныряние в маске. Купив дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые считают, что они готовы осваивать подводную стихию. Однако неумение обращаться со снаряжением и баловство нередко заканчивается гибелью. Не все знают, что при длительном пребывании под водой, не имея возможности возобновить запас кислорода в организме, человек может потерять сознание и погибнуть. Поэтому невыполнение правил поведения на воде во время купания и катания на лодках приводит к несчастным случаям.

*Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов.

*Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров, гидроциклов, лодок.

*Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя - можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

*Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, бравируя своим мастерством, уплывают далеко от берега, купаются в запретных районах, прыгают в воду в незнакомых местах.

*Уплыв далеко можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде лёгкими движениями рук и ног.

*Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

* Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь к берегу.

* Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для купания с твёрдым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном.

* Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специально: можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.

* В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у самой поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений. Если же руки или ноги запутались в стеблях, сделайте остановку приняв положение «поплавок» и освободитесь от них.

* Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть.

* Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых (инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.) прежде чем начать купание, пересчитать прибывших на пляж детей. Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. После купания детей снова пересчитывают. На время купания детей, обязательно должны назначаться дежурные пловцы-спасатели которые обеспечивают тщательное наблюдение за купающимися детьми, а в случае необходимости и оказании немедленной помощи.

Для многих граждан купание и прогулки на гребных судах является излюбленным видом отдыха на воде. Но и катание на водах, как и купание, может привести к тяжёлым последствиям, если не знать или пренебрегать простыми, но важными правилами.

* Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть её и убедиться в её исправности, а также наличии на ней уключин, вёсел и черпака для отливания воды. В лодке обязательно должны быть спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров.

* На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пассажиров, которое можно на неё принять. Поэтому нельзя перегружать лодку сверх нормы нельзя также сажать в лодку малолетних детей без взрослых. Воспрещается кататься на лодке и при большой волне.

* Особенно надо быть внимательным во время движения лодки, не нарушать правил движения на реках и водоёмах данной местности, указанных в постановлениях городских или исполнительных районных комитетов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ

· Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.

· Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут.

· Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания и потеря сознания.

· Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечёт остановку сердца.

· Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга.

· Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК

* При посадке в лодку нельзя вставать на борт или сиденья.

* Не перегружайте лодку или катер.

*. На ходу не выставляйте руки за борт.

*. Не ныряйте с катера или лодки.

*. Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место, не пересаживайтесь в воде в другие плавсредства.

*. Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте пользоваться плавсредствами детям до 16 лет.

*. Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, плотин, а также останавливаться вблизи мостов или под ними.

* Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, так как она может опрокинуть судно.

*. Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе можно перевернуться.

*. Не кататься в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, водноспортивных соревнований.

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАВСРЕДСТВ

1. Плавание на неисправной лодке или катере

2. Превышение нормы грузоподъёмности

3. Плавание без спасательных средств

4. Присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Купаться только в отведённых для этого местах

2. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи

3. Не заплывать за знаки ограждения зон купания

4. Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах

5. Нельзя устраивать игры на воде, связанные с захватами

6. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам

7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды, поменяться рельеф дна, появиться посторонние предметы в воде.

Каждый человек должен быть готов к возникновению чрезвычайной ситуации. Физическая и психологическая готовность к ней более значима, чем государственные меры.

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность, объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости.

Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою жизнь.

Если человек всегда на чеку, ему легче защитить себя, или, по крайней мере, он не будет, застигнут врасплох. Нерасторопный, неподготовленный и неуверенный человек – уже потенциальная жертва.

Основа выживания в экстремальных условиях – познания правил защиты, рационального поведения, оказание первой медицинской помощи.

Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности каждого человека.

# Российская  Федерация

# Иркутская  область

# Нижнеилимский  муниципальный  район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВИДИМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 22 июля 2019 года  года №136

р.п. Видим

«О предоставлении  помещений для

проведения встреч с избирателями в

период подготовки к выборам Главы

Видимского муниципального образования

– 08 сентября 2019 года»

В связи с подготовкой к выборам Главы Видимского муниципального образования в соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Законом Иркутской области №116-ОЗ от 11.1.2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  администрация Видимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Определить помещения для встреч избирателей с зарегистрированными кандидатами на должность Главы Видимского муниципального образования – 08 сентября 2019 года, их доверенными лицами и представителями политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (Приложение 1);

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном Вестнике Видимского муниципального образования;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Видимского

городского поселения						С.З. Гаталюк

Согласовано: Председатель НТИК                             Н.И. Юмашев

Рассылка: в дело, адм. района, ТИК

М.А. Ипатова

8(395-66)69-242

Приложение 1 к постановлению

Главы Видимского городского поселения

№136 от 22.07.2019 года

СПИСОК

помещений для встреч с избирателями выдвинутых и

зарегистрированных кандидатов на выборах главы Видимского муниципального образования – 08 сентября 2019 года

Избирательный участок № 1052 р.п. Видим

-  МОУ «Видимская СОШ»

- Видимская врачебная амбулатория.

Избирательный участок №1053  р.п. Видим

-  железнодорожная станция п. Видим.

Избирательный участок № 1054 п. Чистополянский

-  детский сад «Снежинка».

Избирательный участок № 1055  п. Каймоновский

-  библиотека – клуб.

Глава Видимского

городского поселения				        С.З. Гаталюк

Согласовано:

Председатель НТИК                                                   Н.И. Юмашев

Рассылка: в дело, адм. района, ТИК

М.А. Ипатова

8(395-66)69-242

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

Видимское городское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 июля 2019 года № 135

Р.п. Видим

"Об образовании избирательных участков

(для проведения выборов Главы Видимского

муниципального образования – 08 сентября 2019 года)»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области №116-ОЗ от 11.1.2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области», администрация Видимского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные участки для проведения выборов главы Видимского  муниципального образования – 08 сентября 2019 года (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в «Информационном Вестнике Видимского муниципального образования».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Видимского городского поселения            С.З. Гаталюк

Рассылка: в дело-2, администрация района, ТИК

Приложение к Постановлению

администрации Видимского

городского поселения

от  22.07.2019г.  №135

Список избирательных участков

для проведения выборов Главы Видимского муниципального образования

(с указанием номеров избирательных участков, их границ, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий)

Избирательный участок № 1052

Центр - здание МКУК «Премьера», ул. Строительная, дом 3 А, тел 69-2-42, 89500705935

Территория: рабочий поселок Видим, переулки 1-й, 2-й, 3-й, Пионерский, улицы Ближняя, Гагарина, Гаражная, Заречная, Карьерная, Красных Партизан, Мира, Набережная, Нагорная, Переулки, Пионерская, Советская, Сосновая, Строительная, Таджикская, Трактовая, Школьная, Якутская, Солнечный квартал.

Избирательный участок № 1053

Центр - железнодорожная станция, ул. Железнодорожная, дом 1, тел.: 89500954020

Территория: рабочий поселок Видим, улицы Железнодорожная, Лесная, Энергетиков.

Избирательный участок № 1054

Центр – ул. Ленина, зд. 25, тел.: 89500926537

Территория: поселок Чистополянский.

Избирательный участок № 1055

Центр - школа-сад, ул. Лесная, дом 1А, тел. 89086695839

Территория: поселок Каймоновский, поселок Миндей-2.

Глава Видимского городского поселения                       С.З. Гаталюк

Согласовано:

Председатель НТИК 						Н.И. Юмашев

# Российская  Федерация

# Иркутская  область

# Нижнеилимский  муниципальный  район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВИДИМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

# От 22 июля 2019 года №42

р.п. Видим

«О выделении специальных мест для размещения

печатных агитационных материалов по выборам Главы Видимского муниципального образования – 08 сентября 2019 года»

В связи с подготовкой к выборам Главы Видимского муниципального образования в соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Законом Иркутской области №116-ОЗ от 11.1.2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  даю следующее распоряжение:

- Для размещения печатных агитационных материалов выделить специальные места:

п.Видим

- здание Видимской СОШ – директор Щеколдина Л.В. (квартал Солнечный 1А );

- здание Видимской врачебной амбулатории – Моисеенко С.Х. (ул. Нагорная);

- здание магазина «Бриз» - ИП Тихоненко Э.А. (ул. Советская 33);

- здание магазина «Все для дома» – ИП Блинникова В.В. (ул. Советская 6);

п. Каймоновский

- здание библиотеки – Черных И.В., (пер. Школьный 8)

- здание магазина «Снегири» - ИП Романов Д.С., (ул. Лесная 2)

- здание ФАП – зав. Филоненко Т.В. (пер. Школьный 8)

- здание магазина ИП Черных Т.М. (ул. Сибирская 10-1)

п. Чистополянский

- здание детского сада «Снежинка» - зав. Самсонова З.М. (ул. Матросова)

- магазин «Центр» ул. Ленина

- Опубликовать настоящее распоряжение в СМИ «Вестник Видимского муниципального образования» и на официальном сайте администрации Видимского городского поселения www.vidim-adm.ru.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Видимского городского поселения                            С.З. Гаталюк

Согласовано:

Председатель НТИК                                                              Н.И. Юмашев

Рассылка: в дело, ТИК

Исп. М.А. Ипатова

Профилактика наркомании и алкоголизма

Злоупотребление наркотиками и алкоголем, известное с древнейших времен, сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Наркомания превратилась в социальное бедствие. Особенно трагично и гибельно злоупотребление наркотическими веществами в молодежной среде, ведь поражается и настоящее, и будущее общества. Причем наркомафия изобретает все новые и новые вещества и препараты, не включенные в список наркотиков. Как правило, они еще более злокачественны, приводят к еще большему ущербу для здоровья, а затем и для общества в целом.

Среди потребителей наркотиков преобладает молодежь в возрасте до 30 лет. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Средний возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Но уже выявлены случаи наркотической зависимости у 9-10-летних детей. Выборочные опросы подростков показывают, что 44% мальчиков и 25% девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Число подростков-наркоманов, впервые обратившихся за медицинской помощью, только за последние годы возросло на четверть.

Для многих подростков и молодежи наркотики, в том числе алкоголь не являются социальной или личностной проблемой, они скорее воспринимают их как часть своей повседневной жизни. Отсюда, тесная взаимосвязь наркотиков с различными сферами жизни подростков: «двором», компанией знакомых, клубом, дискотекой и т.п. Если сегодняшние десятиклассники первый раз услышали о наркотиках в 9-10 лет, то шестиклассники узнали о них уже в 6-7 лет. Сегодня мы видим, как наркотики включаются в детскую игру: «охота за наркоманами», «убегание от пьяных», игра с найденным шприцем и т.п. – это все не так уж редко встречающие детские игры.

Не менее гибельным является злоупотребление алкоголем, который также является наркотиком. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголизм особенно активно влияет на не сформировавшийся организм, постепенно разрушая его. При систематическом употреблении алкоголя развиваются опасные болезни, а также сохраняется высокий уровень заболеваемости алкогольными психозами. Они не только опасны для здоровья человека, но и практически неизлечимы.

Как действует наркотик? Вызывает эйфорию, наркотическую зависимость и абстиненцию («ломку»). Эйфория – состояние, когда человек находится в болезненно повышенном, беспричинно радостном настроении. Преобладает чувство довольства и благополучия, несоответствующее реальному положению вещей. Именно ради эйфории, наслушавшись рассказов наркоманов о «неземном наслаждении», «абсолютном рае» и т.д., подростки решают попробовать наркотик «один только раз»… и попадают в «сети». А иногда эйфория может выражаться в замедленности психических процессов, вялости, пассивности, притупленности. В этом случае наркоман сам легко становится жертвой насилия, внушения и может оказаться соучастником преступлений, - хулиганства, разбоя, вплоть до насилия. После эйфории наступает «ломка» и поиск новой дозы наркотика. Наркоманы быстро дряхлеют внутренне и внешне, и редко кто из них доживает до 30 лет.

Каковы последствия наркомании для общества?  Это возросшая в 7-11 раз смертность,  увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток,  увеличение в десятки раз сопутствующих наркомании болезней: в первую очередь СПИДа, инфекционных гепатитов венерических болезней, туберкулеза и других заболеваний.  По данным международной статистики весь круг заболеваний, связанных с наркоманиями, дает около 10% всех смертей и 20% всех госпитализаций. Причем в настоящее время около 40% госпитализаций в психиатрические клиники составляют подростки с наркотизацией и токсикоманией.

Наркоторговцы широко применяют тактику «затягивания в сети»: в школах, в подъездах домов, в местах массовых сборов подростков они продают наркотики по сверхнизким, символическим ценам, чтобы приобщить к ним как можно больше детей. Потом цена, разумеется, повышается, а легковерный покупатель затянут «в сети». Наркотики стали неотъемлемым атрибутом молодежных вечеринок, концертов популярных артистов и музыкальных групп, дискотек. Почему распространители наркотиков предлагают их так часто именно на дискотеках? Потому, что в царящей вокруг атмосфере веселья чувство опасности притупляется, не приходит в голову, что в такой прекрасной обстановке может случиться беда. Доверчивым подросткам предназначается наркотик задешево. А завсегдатаи платят уже сполна, и не только деньгами, но и своим здоровьем и жизнью.

Жизнь устроена так, что в массе своей молодые люди часто не могут быть самостоятельными и ответственными за определенные реалии своего бытия – нет необходимого опыта. Им хочется быстрее найти свое место в жизни, но пока многое не выходит, все места вокруг заняты и не хватает эффективной поддержки родителей, родственников. В этом противостоянии первыми не выдерживают молодые. И уходят от нас, иногда в прямом смысле – уходят из дома. Куда? Очень часто это бывает уход в мир наркотиков. Многие интернетовские странички откровенно и цинично стремятся открыть дорогу в мир дурмана. Можно найти информацию о том, как и из чего, приготовить наркотик, получить урок распространения зелья, что нужно делать и как себя вести при задержании милиции и т.д. Перед обществом стоит огромная задача по борьбе с наркоманией, особенно в молодежной сфере, которую под силу решить, взявшись за нее только всем миром.

Профилактика - лучшая методика борьбы с алкоголизмом и наркотической зависимостью.  Как показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не более 2-3 процентов заболевших. То есть предупредить наркоманию легче, чем вылечить. Сегодня для борьбы с наркоманией возникла острая необходимость пропаганды здорового образа жизни. Медикам самостоятельно с этим не справиться. В этом могут помочь все средства массовой информации, которые в значительной степени формируют общественное мнение. Несомненно, что та мощь и изобретательность, которые демонстрирует пресса в рекламе товаров крупных торговых компаний, может быть использована и в борьбе с наркоманией. Сотрудничество власти с общественными организациями и здравоохранением, благотворительные фонды больных наркоманией и их родственников, религиозные организации, объединения граждан, клубы, привлечение педагогов, психологов - все вместе способны внести решающий вклад в локализацию очагов наркотической эпидемии.

Чего не следует допускать, в антинаркотическом просвещении:

        Использования тактики запугивания: неэффективность такой тактики доказана.

        Искажения и преувеличения негативных последствий злоупотребления наркотиками при описании их воздействия.

       Разового характера действий, направленных на профилактику. Такой подход не дает возможности подросткам развивать навыки противостояния наркотикам.

       Ложной информации. Даже после однократной ее подачи вся дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые сегодня достаточно хорошо информированы.

Оправдания употребления наркотиков, какими бы то ни было причинами. Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, должны вовлекаться в стратегию антинаркотического просвещения.

Внешние признаки наркозависимого человека.

1 группа признаков - настораживающие признаки:

        Расширенные или суженные зрачки.

        Покрасневшие или помутневшие глаза.

        Замедленная речь.

        Плохая координация движений.

        Похудение или прибавка в весе.

        Блеск в глазах.

        Нарушение пищеварения.

2 группа – очевидные признаки наркозависимого человека:

        Следы от уколов, порезы, синяки.

        Свернутые в трубочку бумажки.

        Маленькие ложечки.

        Капсулы, бутылочки, пузырьки.

        Запахи табачного дыма с примесями запахов трав, синтетики.

3 группа – изменения в поведении наркомана:

        Нарастающее безразличие.

        Невозможность сосредоточиться.

        Частая и резкая смена настроения.

        Смена круга знакомых.

        Безобразное отношение к учебе.

        Проявление грубости, лени.

        Нарушение сна.

Для профилактики употребления наркотиков, алкоголизма среди молодежи, важно знать, почему одни легко становятся наркозависимыми, а другие не поддаются пагубным влияниям, иными словами, важно выявить причины и факторы молодежного наркотизма.  Исследования, проведенные в студенческой среде, показывают, что большая часть молодых людей - 31% считают, что «это помогает забыть о проблемах» и «приносит приятные ощущения». «Интерес к риску», в связи с потреблением наркотиков обнаружили 16% студентов. Начинают прием наркотических препаратов «от скуки» – 14 %, «считают наркотики необходимым элементом молодежных вечеринок» 5,0%, Важным мотивом употребления наркотических веществ является поиск необычных ощущений и переживаний.

Результаты проведенного исследования показали, что стремление «уйти от реальности» возникает у тех студентов, которые безразличны к общественной жизни, поэтому одной из основных задач школ, ВУЗов по профилактике молодежного наркотизма является организация досуга учащихся и активное вовлечение в различные культурные, социальные, спортивно- оздоровительные мероприятия. Профилактика наркомании в молодежной среде должна быть направлена на предупреждение и сокращение потребления наркотиков среди тех, кто их не употребляет или еще не пристрастился к ним, а, с другой стороны, своевременно помочь тем, кто пристрастился к наркотикам, но еще не страдает необратимой зависимостью от них.

Необходимо ввести строгий контроль в СМИ, в частности, в интернете, в молодежных журналах, и исключить любую возможность рекламирования наркотических веществ. Следует всячески предотвращать спровоцированное приобщение молодежи к наркотикам, алкоголизму, курению путем оздоровления ситуации в общежитиях, в ночных клубах и на дискотеках, организации системы содержательного и развивающего досуга. Необходимо формирование установки на здоровый образ жизни и активную социальную позицию молодежи. На базе наркологической службы созданы специализированные консультации, работа которых проводится бесплатно и конфиденциально, с предоставлением не только медицинских, но социально- правовых и психолого-педагогических услуг.

Нужна помощь семьи!  Если Вы узнали, что ваш ребенок принимал наркотики, срочно спешите на помощь, бейте во все колокола, обращайтесь к педагогам, психологам, врачам. Не следует использовать скандалы и шантаж, лишать сына или дочь привычных для них вещей, семейного уклада и обычаев. Недопустимо выгонять ребенка из семьи, предоставляя его самому себе, лишать опоры. Вы не имеете права опускать руки, падать духом, терять терпение и веру в своего ребенка. разрывать последние связывающие нити контакта. Помните, что вы – его самая последняя надежда, он должен чувствовать, что именно в семье найдет понимание, прощение, помощь. Успех спасения подростков, употребляющих наркотики, зависит от того, какая морально – психологическая атмосфера окружает его в семье, школе и обществе. Необходим постоянный, ненавязчивый контроль над его времяпровождением.

Запомните! Чем богаче внутренний мир человека, тем выше уровень его самодостаточности и меньше риск того, что он сядет на «иглу». Неумение занять себя и получать удовлетворение от реальной жизни приводит к поиску заменителей в виде наркотиков. Если у ребенка выработан внутренний моральный запрет, самостоятельность, если отсутствует стремление «быть как все», наркомания ему не грозит.

Всем вместе с  наркоманией  можно  справиться! Если  у  Ваших близких возникли проблемы с наркотиками, алкоголем – срочно ищите помощь! Обращайтесь к врачам, специалистам районных, городских, наркологических кабинетов и диспансеров.

Мы не курим, нам не нужны наркотики и

алкоголь, которые тупят мозги.

Все это – прошлый век.

Физкультура, спорт и здоровый образ жизни –

это наша фишка   сегодня!

Живи  в  ногу  со  временем!

Внимание!  Газета «Вестник» принимает бесплатные объявления и поздравления.

Для этого необходимо позвонить по телефону:  69-2-42, 69-2-64 или обращаться лично в администрацию п. Видим.

Наш адрес:                               Телефон:        Учредитель:                       Газета Вестник:

66560 Иркутская область         69-2-42            Администрация,                 Газета выходит                                                                                                                                       Нижнеилимский район            69-2-42            Дума Видимского               1 раз в месяц

п. Видим                                                             городского поселения        Тираж: 30 экз.

ул. Нагорная 1 «А»

# Text boxes

Р.п.Видим

скважина

Водозаборная станция

Водонапорная башня

Водозаборное

сооружение

Карта размещения объектов водоснабжения

Водозаборное сооружение

п.Чистополянский

п.Каймоновский

Перспективная схема централизованного водоотведения Видимского муниципального образования

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Иркутской области